L'audit énergétique d'une ecole : Check-List DE l'éLEVE

|  | Cet audit débouche sur un plan d'action : un ensemble de mesures concrètes que vous proposez de suivre. Cet audit sera donc technique (quelles améliorations apporter au bâtiment et à ses équipements ?) et humain (comment arriver à motiver les occupants ?). Pour mener à bien votre audit, vous disposez de plusieurs moyens : Demander la copie des factures ou des relevés à l'économe de l'école, Interroger le responsable technique de l'école, Mesurer au moyen de divers appareils : Luxmètre (intensité lumineuse) Thermomètre (température) Enregistreur de température dans le temps Wattmètre (puissance et énergie électrique) Pince ampèremétrique (ampérage) Mesureur de CO2 (qualité de l'air) Enquêter auprès des enseignants, des élèves, du personnel d'entretien. |
| --- | --- |

Remarque :   il est utile de rassembler avant la journée d'audit les plans du bâtiment (les plans d'évacuation incendie en format A4 conviennent très bien), ainsi que les factures combustibles et électricité (la dernière année).

1° ANALYSE DES FACTURES

C'est le tableau de bord du bâtiment !

| Problème | oui/non | Amélioration | Renta- bilité | Action possible ? Par qui ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Factures Gaz ou fuel : |
| Consommation annuelle de chauffage du bâtiment fort élevée ? le ratio "consommation/élève" est égal ou supérieur à la moyenne ? (Utilisez les pouvoirs calorifiques suivants : 1 m³ de gaz = 1 litre de fuel = 10 kWh) | ………… | Provoquer une prise de conscience collective que l'école est fortement consommatrice. Si plusieurs bâtiments, classer les bâtiments par priorité en fonction de ce ratio. |  | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| le ratio "consommation/surface chauffée" est égal ou supérieur à la moyenne ? | ………… |  |  |  |
| Malgré qu'il n'y ait pas d'eau chaude sanitaire produite par l'installation de chauffage, des consommations de chauffage existent en été ? (si l'on dispose de factures gaz mensuelles) | ………… | Placer un régulateur qui interrompt la chaudière et les circulateurs si la température extérieure dépasse 15°C. | ++++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |

| Pour info, consommations moyennes en matière d’énergie, classées par réseau d’enseignement : En 2004 Communautés Provinces et communes Libre et privé Electricité, en kWh par élèves 393 359 226 Electricité, en kWh par m² 26 29 25 Combustible, en kWh par élève 2566 2596 1199 Combustible, en kWh par m² 158 206 136 Source : www-energie.arch.ucl.ac.be |
| --- |
| Problème | oui/non | Amélioration | Renta- bilité | Action possible ? Par qui ? |
| Facture électrique |
| Consommation annuelle d'électricité du bâtiment fort élevée ? le ratio "consommation/élève" est égal ou supérieur à la moyenne ? | ………… ………… | Provoquer une prise de conscience collective que l'école est fortement consommatrice. | +++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| le ratio "consommation/surface chauffée" est égal ou supérieur à la moyenne ? |  |  |  |  |
| Si tarif Basse Tension, un compteur bi-horaire est-il placé ? | ………… | Placer un compteur bihoraire permet de bénéficier d'un kWh à moitié prix la nuit. | (économies financières) | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Si compteur bihoraire, le pourcentage des consommations (kWh) consommées la nuit ne correspond pas à une logique de fonctionnement du bâtiment ? Il est classique (mais pas forcément normal…) de rencontrer une consommation de nuit = 20 % du total. Si Tarif dit "Haute Tension", la consommation de nuit est reprise sous le terme "Heures Creuses" | ………… | analyser l'origine des consommations de nuit, placer des horloges sur les circuits à arrêter la nuit, lancer une campagne de sensibilisation du type : " Plus rien la nuit !". | +++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Problème | oui/non | Amélioration | Renta- bilité | Action possible ? Par qui ? |
| Pour les élèves en section "électricité" uniquement : Le facteur de puissance ou cos "phi" de l'installation est < 0,9 ? Le fournisseur applique une Pénalité pour "Puissance Réactive" ? Pointe de puissance anormale ? Pointe de puissance (kW) maximale par m² de plancher brut ? Si supérieure à 20 W/m², c'est anomal. Comparer les bâtiments du parc entre eux. Calculer le ratio (sur base de la facture électrique mensuelle) : = consommation en Heures Pleines (kWh) pointe de puissance (kW) Si comprise entre 80 et 200 heures, une gestion de la pointe peut être rentable. | ………… ………… ………… ………… ………… | Placement de condensateurs de compensation Analyser s'il existe des équipements à délester. Empêcher ces équipements de fonctionner durant la pointe par une réorganisation ("pas de friteuse en route en même temps que le lave-vaisselle") par une horloge ou par un délesteur automatique de charges électriques. (Le kW de pointe est facturé environ 10 Euros/kW, chaque mois, mais une grande part de ce coût est caché dans le poste distribution). |  | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Suivi des consommations : |  |  |  |  |
| Assure-t-on un suivi des consommations électriques et de combustible ? Avez-vous trouvé un tableau récapitulatif des consommations d'année en année ? | ………… | Mettre en place une comptabilité énergétique dans l'école, annuelle ou mensuelle. | ++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Problème | oui/non | Amélioration | Renta- bilité | Action possible ? Par qui ? |
| Dispose-t-on de compteurs spécifiques pour analyser les consommations dans les différents bâtiments ? | ………… | Placer des compteurs sur le départ vers chaque bâtiment pour mieux motiver les occupants | ++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Les élèves sont-ils mis au courant de la consommation du bâtiment ? des budgets ? si la consommation est anormale par rapport à l'année précédente ? | ………… ………… ………… | Organisation interne à mettre en place. | ++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Suivi des installations : |
| Quand il ya un problème (une fuite d'eau, une chasse qui coule, une vitre cassée, etc…), sait-on à qui il faut le signaler ? | ………… | Désigner une personne qui centralise les plaintes. Mettre une "boîte à suggestions" | ++++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Connait-on ce qu'il faut faire pour bien utiliser le bâtiment sur le plan énergétique ? (vannes, interrupteurs, ventilation, rideaux, …) | ………… | Informer, donner des messages clairs de gestion | +++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |

2° AUDIT DE L'ENVELOPPE DU BÂTIMENT

Pour consommer peu, il faut que le bâtiment ne soit pas une passoire à la chaleur !

| Problème | oui/non | Amélioration | Rentabilité | Action possible ? Par qui ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ouvertures dans l'enveloppe ? vitrages cassés, ouverture de boîte aux lettres, larges fentes autour des portes extérieures, … | ………… ………… ………… ………… | Remplacer les vitrages cassés, obturer les ouvertures, … | ++++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Portes donnant sur l'extérieur restent-elles souvent ouvertes ? | ………… | Placer des rappels de porte automatiques Sensibiliser les occupants Placer un sas | ++++ +++ + | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Plancher du grenier isolé ? | ………… | Isolation du plancher des combles | ++++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| A défaut, versants de la toiture isolée ? | ………… | Isolation des pans de la toiture | +++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Isolation du mur au dos des radiateurs ? | ………… | Insérer/coller un isolant avec couverture réfléchissante | +++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Murs extérieurs non isolés ? (les murs sont-ils très froids ?) | ………… | Isolation des murs par l'intérieur | ++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Présence de murs pignons aveugles ? (= grandes surfaces sans fenêtres) | ………… | Isolation des murs par l'extérieur | ++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Simples vitrages ? Inconfort des occupants ? | ………… | Remplacement des vitrages et des châssis | + | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Problème | oui/non | Amélioration | Renta- bilité | Action possible ? Par qui ? |
| Châssis peu étanches ? De l'air passe-t-il par grand vent ? Inconfort des occupants ? | ………… | Si le taux de ventilation est suffisant, soit placer des joints en mousse, soit colmater définitivement certains châssis au silicone | +++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Rideaux aux fenêtres ? Forment-ils une lame d'air étanche entre la vitre et l'ambiance ? Sont-ils fermés la nuit et le WE ? | ………… | Placer des rideaux qui créent un sas +/- étanche Modifier leur longueur ou emplacement pour créer une relative "étanchéité" ? Sensibiliser les occupants pour assurer leur fermeture. | + ++ +++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Autre ? | ………… |  |  |  |

3° AUDIT DU CHAUFFAGE

| Problème | oui/non | Amélioration | Renta-bilité | Action possible ? Par qui ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Production de chaleur |  |  |  |  |
| Les chaudières ont-elles un mauvais rendement ? Que dit l'attestation d'entretien annuel : moins de 90 % ? Les chaudières ont-elles plus de 25 ans ? Les fumées sont elles très chaudes : plus de 200°C ? Les parois des chaudières sont-elles très chaudes (mauvaise isolation) ? | ………… ………… ………… ………… ………… | Réaliser un entretien régulier Remplacer les brûleurs et/ou les chaudières | +++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Emission de chaleur |  |  |  |  |
| Les radiateurs n'ont pas de vannes ordinaires ? On doit ouvrir les fenêtres lorsqu'il fait trop chaud ? | ………… | mettre des vannes aux radiateurs fournir une vanne aux enseignants fournir une vanne à un élève responsable-énergie de la classe | ++++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Les radiateurs n'ont pas de vannes thermostatiques ? Certains élèves risquent-ils de les dégrader ? | ………… | Placer des vannes thermostatiques Sensibiliser les élèves Débat : faut-il acheter des vannes incassables (plus chères) ? | ++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Certains locaux (les plus éloignés sur le circuit) sont beaucoup plus froids que d'autres ? | ………… | Diminuer le débit d'eau dans les radiateurs les plus chauds (en général les plus proches de la chaudière) | +++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Les conduites et les vannes traversant les locaux non chauffés en permanence (caves, chaufferie, gaines techniques, faux-plafonds, …) ne sont pas isolées ? | ………… | Isoler les tuyauteries dans ces locaux. | +++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Régulation de chaleur |  |  |  |  |
| La température des locaux est-elle de 21° maximum dans les classes, de 17° max dans les couloirs de 17° max dans la salle de gym ? Pouvez-vous donner une photographie partielle de la température dans les bâtiments ? |  | Demander au responsable technique de diminuer la température des locaux. 1°C de température en plus, c'est 8% de chauffage en plus. | +++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Si vous pouvez disposer d'enregistrements de température des jours précédents, le chauffage est-il bien coupé durant les périodes d'inoccupation (soirée, WE,…)? A défaut, constatez-vous que le chauffage est apporté dans des endroits où ce n'est pas nécessaire ? (dans le réfectoire en dehors des heures de midi, dans la salle de gym lorsqu'elle n'est pas occupée, etc…) | ………… | Demander au responsable technique de modifier la régulation (placement d'une sonde de température, programmation d'une horloge, …). Eventuellement, faire cette demande au service de la Communauté Française responsable à ce niveau. Couper le chauffage la nuit et le WE génère 30% d'économie de combustible. | ++++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |

4° AUDIT DE LA VENTILATION

La tâche est complexe… Le chauffage de l'air de ventilation de l'école représente 30% de son budget. Il faut donc limiter la quantité d'air à chauffer … tout en garantissant un air intérieur de qualité ! Une mesure de taux de CO2 permet de situer si la qualité est atteinte (Max : 1.500 ppm). Une chose est certaine : ventiler le samedi matin ne sert à rien et décharge le bâtiment de la chaleur accumulée…

| Problème | oui/non | Amélioration | Renta-bilité | Action possible ? Par qui ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L'entrée d'air est-elle incontrôlable ? (fuites par les châssis non étanches…) | ………… | Coller des joints en mousse sur les montants des châssis. Si possible, bloquer définitivement" et colmater au silicone certains châssis ? (par exemple, 1 châssis sur 2 dans un couloir, ou les châssis en imposte des fenêtres,…) Attention : cela peut poser le problème du nettoyage du vitrage extérieur… | +++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| L'extraction hygiénique mécanique (souvent dans les sanitaires) est-elle stoppée la nuit et le week-end ? | ………… | Limiter ou couper le débit d'extraction sanitaire la nuit et le week-end, par le placement d'une horloge. |  | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Si présence d'un groupe de pulsion d'air, le ratio "débit d'air neuf pulsé ramené au nombre effectif de personnes dans le local" est supérieur à 36 m³/h par personne ? (par exemple dans la salle de gym, dans le réfectoire, …) | ………… | Limiter les débits d'air neuf aux débits hygiéniques recommandés en adaptant la vitesse du ventilateur (exemple : changement du diamètre des poulies de la courroie de transmission entre le moteur et le ventilateur). | ++++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Si présence de grilles de ventilation dans le haut des fenêtres, elles ne sont pas fermées la nuit et le WE ? Une classe est occupée 20% du temps de la semaine, moins si l'on compte les vacances. | ………… | Mettre en place une charge "ventilation" au niveau des élèves, pour garantir la fermeture des grilles la nuit et le we |  | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |

5° AUDIT DE L'EAU CHAUDE SANITAIRE

L'eau chaude est-elle utilisée ? Autrefois, c'est la chaudière centrale de l'école qui assurait l'eau chaude, et une longue conduite amenait l'eau chaude vers les points de puisage… Aujourd'hui on peut imaginer un chauffage plus local, plus instantané.

| Problème | oui/non | Amélioration | Renta-bilité | Action possible ? Par qui ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Si c'est le cas, la présence d'eau chaude aux lavabos est inutile ? Les douches de la salle de gym ne sont-pas réellement utilisées ? | ………… ………… | Supprimer la présence d'eau chaude aux lavabos. Supprimer la production d'eau chaude sanitaire pour les douches des salles de gymnastique. | ++++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| S'il y a des besoins d'ECS localisés et ponctuels (limités au nettoyage, par exemple), ils ne sont pas assurés par une production indépendante ? (= éviter d'amener de l'eau chaude produite à l'autre extrémité du bâtiment) | ………… | Installer, pour les besoins d'ECS localisés et ponctuels, une (des) production(s) indépendante(s), et fermer la portion du réseau de distribution d'eau chaude qui n'est plus utilisée. | ++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| L'ouverture des robinets des lavabos et des douches est-elle temporisée (boutons poussoirs) ? | ………… | Equiper les robinets des lavabos et des douches d'une temporisation (boutons-poussoirs,…) | + + | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| La robinetterie d'eau chaude est-elle à faible débit ? Un robinet de lavabo ne doit pas "éclabousser", son débit ne doit pas dépasser 6 litres/minute, celui d'une douche 8 litres/minute. (à mesurer sur base du temps de remplissage d'un seau de 10 litres) | ………… | Si excès de pression général, installer un réducteur de pression général sur l'arrivée au bâtiment (bâtiment dans une vallée, par exemple). Sinon, installer des réducteurs de pression aux robinets, des pommes de douche à faible débit, ...) | ++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Les occupants sont-ils sensibilisés à limiter leur utilisation d'eau chaude, à utiliser plutôt l'eau froide que l'eau chaude ? | ………… | Sensibiliser les occupants à limiter leur utilisation d'eau chaude et à utiliser plutôt l'eau froide que l'eau chaude (campagne d'information sur le coût de l'eau chaude : 5 Euro/m³, moitié eau /moitié énergie de chauffage) | ++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| L'isolation des parois du ballon de production d'ECS est-elle de 5 cm minimum ? (partout, y compris dans la partie inférieure du ballon) | ………… | (Mieux) isoler les parois du ballon (au moins 5 cm). Si l'eau est stockée à 60°C, une isolation de 10 cm se justifie tout à fait. | ++++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| S'il y a un ballon d'eau chaude électrique, le chauffage du ballon est-il organisé la nuit ? | ………… | Placer une horloge pour décaler le moment du chauffage et profiter du tarif à moitié prix de la nuit. |  | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| S'il y a des besoins d'eau chaude en été également, y a-t-il des capteurs solaires de préchauffage ? Si non, un emplacement orienté S-E… S-O est-il disponible pour poser des capteurs ? |  | Installer des capteurs solaires de préchauffage, si besoin d'eau chaude aussi en été (stages sportifs, piscine, …). A défaut, la rentabilité est trop faible pour une école | + | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |

6° AUDIT DE L'ECLAIRAGE

| Problème | oui/non | Amélioration | Renta-bilité | Action possible ? Par qui ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eclairage |
| La puissance installée des luminaires est-elle supérieure à 20 W/m² au sol ? Additionner la puissance des lampes et diviser par la surface du local. Une installation d'aujourd'hui demande 8 W/m² au sol pour obtenir 300 Lux sur les tables de travail. | ………… | Remplacer les luminaires | + | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Le niveau d'éclairement est-il excessif ? (300 lux dans les classes, 100 lux dans les couloirs) Si oui, l'allumage de la totalité des lampes n'est pas nécessaire au confort ? | ………… | Supprimer une partie des lampes. Dans les locaux administratifs, placer des lampes de bureaux pour éviter l'éclairage général. | ++++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Les luminaires sont-ils inefficaces ? (tubes nus sans réflecteurs, globe opalin ou de garniture de verre prismatique jaunis, pas de miroirs au dessus des tubes,...) | ………… | Retirer les opalins existants. Remplacer les optiques existantes par des optiques performantes (sans forcément remplacer tout le luminaire). Installer des éclairages spécifiques de tableaux dans les classes. | + | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Les lampes utilisées sont-elles inefficaces ? lampe fluo-compacte | ………… | Remplacer les vieux tubes fluo de diamètre 38 mm par des tubes 26 mm Remplacer les lampes à incandescence par des lampes fluo-compactes Remplacer les lampes de l'éclairage extérieur ou des salles de sports (voir détail des lampes dans Energie+ : www-energie.arch.ucl.ac.be) | +++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Les revêtements des murs et plafonds sont-ils de couleur foncée ? | ………… | Repeindre ou remplacer le revêtement des murs et plafonds pour qu'ils soient de couleur claire | + | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| L'éclairage est-il parfois allumé dans les locaux inoccupés ? Remarque : le bruit qui court qu'il ne faut pas éteindre les tubes fluorescents parce qu'ils consommeraient beaucoup à l'allumage est faux. Par contre, ils s'usent proportionnellement au nombre d'allumages et d'extinctions. Dès lors, on conseille de ne pas les éteindre pour moins d'un quart d'heure, afin de ne pas les user prématurément. Ceci dit, le message qui dirait : "Eteignez les lampes durant le temps de midi, laissez les lampes allumées durant la récréation", n'est pas très clair… Il vaut peut être mieux un message du type "Eteignez en quittant le local !"… ? | ………… | Installer des minuteries dans les locaux occupés de façon intermittente : sanitaires, couloirs, parking,… Exemple : l'éclairage des couloirs serait maximum lors des heures de déplacement, mais réduit ou arrêté pendant les heures de classe ? Si nécessaire, créer un réseau "éclairage minimal" qui empêche qu'il fasse "tout noir" dans les couloirs après 17h00 mais que la majorité de l'éclairage puisse être arrêté. | ++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
|  |  | Installer des détecteurs de présence dans les locaux occupés de façon irrégulière (salles de réunion,...) |  |  |
|  |  | Modifier le raccordement électrique des luminaires pour que la rangée des lampes le long des fenêtres soit allumée avec un bouton distinct des luminaires intérieurs (c'est parfois très simple, parfois très coûteux … suivant le schéma électrique existant). |  |  |
|  |  | Organiser une campagne de sensibilisation des occupants |  |  |
| La puissance de l'éclairage est-elle limitée en fonction de l'éclairage naturel disponible ? | ………… | Equiper les locaux dont l'occupation journalière est importante d'un dimming automatique régulé par un capteur d'éclairement. | + | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Le fonctionnement de l'éclairage extérieur est-il régulé ? | ………… | Réguler l'éclairage extérieur en fonction soit d'une programmation horaire, soit d'une cellule photoélectrique (= crépusculaire), soit d'un détecteur de présence, soit en synchronisme avec l'éclairage public. | +++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |

7° AUDIT DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES

| Problème | oui/non | Amélioration | Renta-bilité | Action possible ? Par qui ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bureautique (PC, imprimantes, photocopieuses, …) |
| La consommation des appareils se poursuit la nuit et le WE ? |  | Sensibiliser les utilisateurs pour qu'ils éteignent les imprimantes la nuit ou installer une minuterie sur l'alimentation des imprimantes pour qu'elles soient éteintes automatiquement la nuit | +++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
|  |  | Configurer les ordinateurs en mode veille s'ils le permettent. (attention, ne pas confondre mise en veille de l'ordinateur et écran de veille !) |  |  |
|  |  | Eteindre les ordinateurs pendant les périodes prolongées de non utilisation, et notamment pendant l'heure de table. |  |  |
|  |  | Sensibiliser les utilisateurs pour qu'ils utilisent l'imprimante à jet d'encre lorsque la qualité de l'impression n'est pas importante |  |  |
| Appareils électriques divers |
| Les distributeurs de boissons fonctionnent la nuit et le WE ? (normal si produits laitiers) Ces appareils sont éclairés ? | ………… | couper en permanence l'éclairage de distributeurs, y compris les ballasts. couper l'alimentation générale des distributeurs la nuit et le WE, soit par une horloge dans la prise, soit par une horloge dans le coffret de distribution. envisager le relèvement de température de ces distributeurs en hiver ? (possible ?) vérifier que le distributeur de boissons chaudes ne maintient pas d'eau chaude toute la nuit et le WE. | ++++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Les congélateurs ou frigos sont vieux et consommateurs ? On reconnaît leur faible performance à la mauvaise étanchéité des joints (lorsqu'on veut ouvrir la porte juste après l'avoir fermée, la dépression créée par la contraction de l'air froid doit "rendre la tache difficile" !) au fait que le compresseur s'arrête peu ou jamais (thermostat défectueux, manque de fluide frigorifique, …) |  | Rationnaliser le nombre de frigos Remplacer un vieux frigo ou un vieux congélateur par un équipement de classe A | ++ + | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| L'usage de l'ascenseur est accessible à tous ? Remarque : si l'éclairage reste allumé 24h/24 dans l'ascenseur, la consommation des lampes est plus élevée que celle du moteur. |  | Placement d'un boîtier d'appel à clé sur l'ascenseur. Diminution de la puissance des lampes | ++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |

| OK, le check-up du bâtiment vous a permis de repérer plusieurs points à améliorer, vous les avez notés dans les tableaux ci-avant ! |
| --- |
|  | Maintenant, … comment passer du constat à la pratique ? Comment sensibiliser l'ensemble des acteurs dans l'école (élèves, enseignants, personnel d'entretien, …) ? Journée "gros pull" ? Journée Portes Ouvertes sur le thème de l'énergie ? Film d'Al Gore présenté à tous sur le temps de midi ? Affiches près des interrupteurs ? Implication de tous les élèves par un concours d'idées entre toutes les classes ? Appel à des "Responsables Energie" dans chaque classe ? Affichage des consommations et des économies potentielles ? Invitation d'un conférencier ? Réalisation de mini-films humoristiques impliquant des enseignants ? Signature d'une charte d'engagement à appliquer l'accord de Kyoto (-10%) ? Proposer l'envoi de l'économie financière à une école d'un Pays du Sud, dans le cadre d'un parrainage ? Proposer de financer un projet alternatif au sein de l'école ? Réalisation d'un capteur d'énergie solaire ? Rencontre de travail entre votre classe et le responsable technique ? Réalisation pratique d'isolation dans toutes les classes (derrière les radiateurs, par exemple) ? Création d'un site Internet/d'un blog qui ferait le suivi des actions ? … Et si on commençait par constituer un "eco-team" dans l'école, ouvert à tous ceux qui sont intéressés à agir en matière d'énergie et d'environnement ? Quelles que soient vos idées, merci de les écrire et de les transmettre à la direction. |