|  | Appareils de mesure |
| --- | --- |

- Objectif : impliquer les élèves

- Quels appareils ?

- Une valisette en préparation

- Objectif : impliquer les élèves

L’idée de départ est de rendre les élèves « acteurs ». En mettant un appareil de mesure entre les mains des élèves, il y a plus de chances qu’ils s’impliquent dans le projet ... C’est l’idée de l’audit participatif.

L’intérêt est également d’objectiver le gaspillage : par exemple, il est très frappant de mesurer (avec le luxmètre !) la différence de luminosité ambiante lorsque le local est éclairé artificiellement et lorsque le local est éclairé par le soleil ! On prend conscience de l’extraordinaire capacité de notre pupille de s’adapter à la luminosité présente … au risque de fatiguer notre vue !

Pour cadrer l’utilisation de ces instruments par les élèves, une série de défis sont proposés aux élèves, défis accompagnés de check-lists de mesures à réaliser.

Mesurer c’est le point de départ pour piloter …

2. Quels appareils ?

On trouvera ci-dessous une liste d’appareils de mesures pouvant être utiles dans le cadre d’une campagne de sensibilisation. Elle se veut assez complète pour élargir l’horizon ! Mais en pratique, quelques appareils basiques sont suffisants. Ils sont repris dans la rubrique « une valisette en préparation ».

TABLE DES MATIERES

1° TEMPERATURE

2° LUMINOSITE

3° LA PUISSANCE ELECTRIQUE

4° LE COURANT ELECTRIQUE

5° LA QUALITE DE L’AIR

6° LE NIVEAU DE BRUIT

1° TEMPERATURE

- Pour mesurer la température de l’ambiance :

Un thermomètre permet d’objectiver les températures de chauffage dans l’école.

Applications :

  - On sait que diminuer la température ambiante de 1°C, entraîne une diminution de consommation de 7 à 8 %. On peut donc faire une « photographie thermique » de l’école en mesurant la température dans différents locaux … et ajuster la régulation ensuite ! Suggestion : reprendre les plans d’incendie (généralement en format A4) et demander aux élèves d’y noter la température mesurée.

  - Placer un simple thermomètre à alcool permet de faire le réglage des vannes thermostatiques de la classe à un niveau de température souhaité. Par exemple, un réglage d’une vanne sur la position 3 devrait entraîner une température de l’ordre de 20°C.

Appareils (non-exhaustif):

|  | Un simple thermomètre en bois à alcool est adéquat pour le mur intérieur d’un local : 4€ chez Brico |
| --- | --- |
|  | Thermomètre digital Intérieur et extérieur + heure : 10 €chez Brico |
|  | Par contre, s’il faut faire des mesures dans différents locaux, il faut un appareil dont la sonde présente beaucoup moins d’inertie (affichage digital). De 50 à 100 € |

- Pour enregistrer la température

Des petits data-loggers permettent d’enregistrer dans le temps l’évolution d’une température. Leur taille est celui d’une boîte d’allumettes mais il peut contenir plusieurs milliers de mesures de température. On peut programmer la fréquence d’enregistrement (1 mesure toutes les minutes, ou toutes les 20 minutes, par exemple) et un câble permet de transférer ensuite vers un PC les données, d’une manière similaire à celle qui permet de transférer vers un PC les données d’un appareil photo numérique. Une exploitation des résultats par Excel est alors possible.

Applications :

  - Enregistrer si la régulation de l’école est adéquate (coupure effective du chauffage la nuit et le WE, par exemple). En pratique, le mieux est de placer 3 enregistreurs en parallèle : dans l’ambiance, sur le radiateur (pour voir si le chauffage est en route) et à l’extérieur (notamment pour voir s’il y a du soleil, ce qui modifie la température intérieure).

  - Mesurer l’évolution de la température d’un récipient contenant de l’eau chaude par exemple (= « calorimètre ») au fil du temps, en fonction du degré d’isolation autour du récipient (briques, isolants, etc…)

  - Faire un exercice de traitement de données sur Excel au cours d’informatique, en partant de données intéressantes !

Appareils (non-exhaustif):

|  | 1 set de température Testo 174 (1 appareil + Cdrom + câble) avec 2 appareils supplémentaires : 330 euros TVA comprise (21%). |
| --- | --- |
|  | Le TL 20 de 3M, vendu chez Etilux. Inconvénient : pas d’affichage des températures Le kit contient : - 5 TL20 Temperature Logger 3M™ - 2 câbles USB - 1 CD d'installation Le tout pour 192 € , TVAC |

- Pour mesurer la température d’une paroi, d’un ballon d’eau chaude mal isolé, …

Un capteur de rayonnement infrarouge permet de connaître la température du matériau émetteur.

Applications :

- Mesurer la température d’une paroi et en déduire si elle est isolée (lien pas toujours évident… mais disons que plus la paroi est chaude, plus elle est isolée).

- Repérer un pont thermique (linteau très froid par exemple)…

- Repérer le lieu de passage d’une conduite de chauffage dans le sol

- Visualiser le principe rayonnement infra-rouge avec des élèves au cours de sciences : prendre une poêle, la recouvrir de moitié avec du film alu (en veillant à une bonne adhérence entre alu et poêle), la chauffer au bec bunsen. Mesurer la température dans la poêle (par ex : 80°C ) et sur l’alu (par ex : 20°C) puis demander de mettre la main sur l’alu ! Bien sûr, celui –ci est très chaud par conduction ! Mais l’appareil ne le mesure pas parce que le coefficient d’émissivité de l’alu est très faible, c’est un mauvais émetteur par rayonnement (parallèle possible avec la bouteille thermos, avec la couverture de survie des montagnards, …

Appareils (non-exhaustif):

|  | Appareil Testo 830-T1 : environ 145 € TVAC |
| --- | --- |
|  | Mesure de la température ambiante et mesure par rayonnement Appareil Testo 810 : 119 € TVAC Mesure d’une surface par rayonnement Vendu lors de promotion chez Aldi à 12 € C’est vraiment un prix très bas et la mesure paraît assez correcte … mais plusieurs autres fonctions viennent perturber la lecture et risquent de distraire l’élève (thermomètre auriculaire, chronomètre, affichage de la date, de l'heure et de la température ambiante, …) |

- Pour mesurer la température des fumées d’une chaudière

Un capteur de type thermocouple peut mesurer à très haute température.

Applications :

- Mesurer la température des fumées (il y a normalement un petit trou dans le conduit à la sortie de la chaudière) et en déduire un rendement approximatif. En effet, plus les fumées sont froides, plus la chaleur du combustible a bien été récupérée !

  - du temps de papa, T°fumées = …300°C… ,

  - aujourd’hui, classiquement, … 160…180°C… est normal,

  - si chaudière à condensation, T° < 100°C…

| Le rendement approximatif est donné par Rendement = 100 - (T°fumées – T°chaufferie) / 20 Par exemple, 100 - (200° - 20°)/ 20 = 91 % | Trou dans la buse |
| --- | --- |

Appareils (non-exhaustif):

|  | Appareil chez Brico : environ 40 € |
| --- | --- |

2° LUMINOSITE

Un luxmètre permet de mesurer l’intensité lumineuse.

Applications :

- Mesurer la luminosité. Un minimum de 300 Lux est nécessaire sur les tables de travail, 500 Lux sur le tableau, 100 lux dans les couloirs.

- Comparer avec la luminosité donnée par la lumière naturelle et sensibiliser à éteindre les luminaires si non nécessaires.

- Au cours de sciences, il est intéressant d’objectiver l’adaptation extraordinaire de l’œil humain grâce à sa pupille. Exemples :

|  | les lampes de sécurité incendie (qui s’allument lors d’une coupure de courant) doivent assurer 1 lux pour nous permettre de retrouver dans le noir… |
| --- | --- |
|  | par contre, dehors, le 21 juin à 12h00, par ciel serein, les 100.000 lux sont atteints ! |

On prend d’ailleurs conscience que nous nous adaptons tellement bien à la luminosité existante… que nous sommes presque incapables de juger « à l’œil » de la luminosité ambiante !

Appareils (non-exhaustif):

- Le luxmètre Elix vendu chez Brico semble très peu fiable pour les mesures de moins de 1.000 lux, ce qui nous intéresse...

- Le luxmètre Testo 540 est d’une précision tout à fait suffisante et revient environ 150 € TVAC

3° LA PUISSANCE ELECTRIQUE

Un Wattmètre permet de mesurer la puissance électrique. Il s’insère dans la prise, entre le réseau et la fiche de raccordement de l’appareil.

Applications :

Mesurer la consommation des appareils électriques : PC, frigos, distributeurs de boissons, photocopieuse, percolateurs, etc…

Il est possible de mesurer la puissance électrique instantanée en Watts (appareil en fonctionnement ou en standby), mais aussi la consommation sur une longue période en kWh (frigo ou distributeur de boissons).

Astuces :

- c’est parfois bien difficile de lire au niveau d’une prise, donc le placer sur une prise multiple permet de ne pas se retrouver à 4 pattes pour déchiffrer les chiffres !

- L’appareil utilise l’énergie du réseau pour son affichage. Des piles sont parfois présentes, elles permettent de conserver en mémoire les données mesurées. Dans le cas des appareils en prêt, ces piles sont plates… et ne seront pas remplacées. Ne pas oublier dès lors de transcrire la valeur des kWh consommés … avant de retirer la prise !!

Appareils (non-exhaustif):

Tests Achats a étudié :

-          Brennenstuhl : PM 230

-          Profile : Cost Control PR-80

-          Chacon : Power Control PC-200

Il en ressort que la précision n’est pas terrible, que Profile est le meilleur a ce niveau (vendu autour des 20 € chez Macro et chez Electronizet) mais en pratique on retrouve souvent Chacon chez les vendeurs de matériel électrique au prix de 30 € environ.

Notre expérience est que ces appareils tombent facilement en panne, hélas…

Un autre appareil paraît plus fiable, mais plus cher (145 €) :

C’est le Christ-Elektronik CLM1000 à commander http://shop.christ-elektronik.de

A noter qu’il vaut mieux éviter les Welleman, ils ne permettent pas de mesurer les consommations faibles (sur les ordinateurs éteints mais branchés par exemple).

4° LE COURANT ELECTRIQUE

Un Ampèremètre permet de mesurer le courant électrique en Ampères.

Cela ne nous donne pas vraiment la puissance consommée, puisqu’en alternatif :
Puissance = U x I x cos phi

Et ce cos phi n’est pas connu… (environ …0,6…pour les ballasts des tubes néons, … 0,9… pour les moteurs)

Par exemple, si on veut mesurer la consommation d’un luminaire, si on mesure 0,2 A, la puissance correspondante sera de l’ordre de P = 230 x 0,2 x 0,6 = 28 Watts

Mais la grande facilité, c’est l’usage de la pince ampèremétrique qui permet de connaître le courant sans l’interrompre (la pince se place autour du fil dans lequel le courant passe. Un champ magnétique est créé. L’appareil en déduit le courant correspondant !

Applications :

- Mesurer la répartition du courant dans un tableau divisionnaire entre les différentes parties de l’école (quelle est la demande de la cuisine, de la salle de gym, … à un moment donné).

- Repérer l’origine des consommations de nuit qui grèvent la facture électrique, au départ d’un tableau électrique.

- Enregistrer l’évolution des consommations électriques de l’école tout au long d’une semaine (pour faire apparaître les moments de pointe, la consommation de nuit, etc…)

- Enregistrer l’évolution des consommations d’un distributeur de boissons sur une semaine entière, et comparer entre un fonctionnement continu et un fonctionnement intermittent.

- Mieux comprendre le phénomène physique du champ magnétique induit par le courant dans le fil et qui est mesuré par la pince. Astuce : faire mesurer le courant au niveau d’un câble électrique à 2 fils et constater que le champ est nul par addition de 2 champs de sens contraires !

- Ou encore :

Appareils (non-exhaustif):

|  | Pince Ampèremétrique Elix à 23 € chez Brico |
| --- | --- |
|  | Appareil enregistreur de courant : Kew leak logger 5010 pour 1000 €, environ. Vendu par Electronizet, notamment. |

5° LA QUALITE DE L’AIR

Un appareil de mesure du taux de CO2 permet de se donner une bonne idée de la qualité de l’air, du moins lorsque la pollution est faite par l’homme.

Applications :

- Mesurer la qualité de l’air dans une classe, sachant que la concentration à l’extérieur (air frais) est de 400 ppm, soit 0,04 %, et que le maximum recommandé dans les normes internationales est de 1500 ppm. Il n’est pas rare d’observer 2 à 3000 ppm dans les classes sans ventilation. Le nez, quand on entre dans la classe, fait alors aussi office de détecteur !

- Très efficace dans le cadre d’une campagne de sensibilisation à une meilleure ventilation !

Appareils (non-exhaustif):

- Testo 5350 680 € TVAC.

6° LE NIVEAU DE BRUIT

Un sonomètre permet de mesurer le niveau sonore dans l’école (ce n’est pas du ressort de l’audit énergie, d’accord… !)

Applications :

- Mesurer le niveau sonore dans une salle de réfectoire … lieu de détente !

- Très efficace dans le cadre d’une campagne de sensibilisation à une meilleure gestion du bruit dans l’école, y compris certaine sonnerie de fin de récréation !

Notamment, l’asbl Coren possède une très bonne expérience dans ce domaine.

Appareils (non-exhaustif):

| Sonomètre analogique chez Brico à 80 € |  |
| --- | --- |
| Sonomètre digital Testo 815 : 280 €, TVAC |  |

3.  Une valisette en préparation

Contenu ?

Il a été imaginé dans un double but :

- Donner un appareil à chaque groupe d’élèves constitué dans la classe, chaque groupe ayant un défi à relever.

- Donner des Wattmètres aux élèves leur permettant de relever les consommations des différents appareils électriques chez eux (prolongation de l’opération menée dans l’école).

| 10 Wattmètres Chacon | 10 x 30 Euros |
| --- | --- |
| 1 appareils de mesure d’humidité et de température d’ambiance Testo 610 | 180 € |
| 1 appareil de mesure de température ambiante et de surface à Infra-rouges Testo 810 | 120 € |
| 2 luxmètres Testo 540 | 2 x 150 € |
| 1 kit enregistrement avec CD - Cordon et 3 enregistreurs Testo 174 | 330 € |
| Valisette | … 250 € … ( prix approximatif) |
| Total | 1480 Euro |
| Remise si 20 valisettes | -15 % |
| TOTAL | 1258 € |

Encore à l’étude actuellement :

- Le choix de l’appareil d’enregistrement.

- Le choix des Chacon (garantie souhaitée)

- Le fait de ne pas utiliser des testo 830 à rayonnement