Fiche d’Evaluation des gaspillages energetiques

1° ANALYSE DES FACTURES

| Problème | Notes | Actions possibile et actuers principaux |
| --- | --- | --- |
| Consommation de chauffage par an dans le bâtiment est élevée? Le rapport « consommations/élève » est-il le même ou majeure du mesures moyen ? (utiliser le pouvoir calorifique suivant: 1 m³ de gaz = 1 litre de combustible = 10 kWh) |  |  |
| Le rapport « consommations/surface » est-il le même ou majeure du mesures moyen ? Elecrticité en kWh/m² Données de la Belgique de 26 à 25 |  |  |
| Malgré il n’y a d’eau chaude produite par chaudière dans le chauffage total, est-ce qu’il y a une consommation de chauffage de l’eau même en été? Est-ce qu’il y a des factures mensuelles qui peuvent la documenter? |  |  |

| Problema | Annotazioni | Azione possibile? Da parte di chi? |
| --- | --- | --- |
| Consumo annuale di elettricità elevato ? |  |  |
| E’ installato un contatore multiorario di energia ? |  |  |
| Il contatore multiorario rileva un consumo notturno ingiustificato ? |  |  |
| E’ assicurato un monitoraggio dei consumi elettrici e di combustibile? Avete trovato una tabella riepilogativa annuale dei consumi? |  |  |
| Sono installati specifici contatori per analizzare i consumi di ogni edificio ? |  |  |
| Gli allievi sono messi al corrente del consumo dell’edificio ? del bilancio ? se il consumo è anormale in rapporto all’anno precedente ? |  |  |
| Quando c’è un problema (perdita d’acqua, un vetro rotto), è noto a chi bisogna segnalarlo ? |  |  |
| Si sa cosa bisogna fare per utilizzare al meglio l’edificio dal punto di vista energetico ? (valvole, interruttori, condizionamento, ventilazione, riscaldamento, acqua corrente …) |  |  |

2° AUDIT DELL'ISOLAMENTO DELL'EDIFICIO

Per consumare poco è necessario che l'edificio non sia uno scambiatore  di calore !

| Problema | Annotazioni | Azione possibile ? Da parte di chi ? |
| --- | --- | --- |
| Aperture nell'isolamento ? Vetri rotti, larghe fessure nelle porte esterne, … |  |  |
| Porte che danno sull'esterno rimangono spesso aperte ? |  |  |
| Copertura del solaio isolata ? |  |  |
| Isolamento del muro a ridosso dei radiatori ? Muri esterni non isolati ? (i muri sono molto freddi ?) |  |  |
| Telai poco sigillati ? L'aria passa quando tira vento? |  |  |
| Serrande alle finestre ? Sono chiuse durante la notte e il fine settimana ? |  |  |
| I vetri delle finestre sono di piccolo spessore (3 mm) ? |  |  |
| Altro? |  |  |

3° AUDIT DEL RISCALDAMENTO

| Problema | Annotazioni | Azione possibile ?Da parte di chi ? |
| --- | --- | --- |
| Le caldaie hanno un cattivo rendimento? Cosa dice la certificazione di manutenzione annuale ? Le caldaie hanno più di 25 anni ? I tubi di scarico sono molto caldi più di 200°C ? Le pareti delle caldaie sono molto calde (cattivo isolamento) ? |  |  |
| I radiatori non hanno delle valvole ordinarie ? Si devono aprire le finestre perchè fa troppo caldo ? |  |  |
| I radiatori non hanno valvole termostatiche ? |  |  |
| Alcuni locali ( i più lontani dal circuito, sono molto più freddi di altri? |  |  |
| Le condotte e le valvole che attraversano i locali non riscaldati in permanenza (cantine, sotterranei...) non sono isolate ? |  |  |
| La temperatura dei locali è di 21° max nelle classi , di 17° max nei corridoi de 17° max in palestra ? Possiamo avere una valutazione della temperatura dei locali ? |  |  |
| Se potete avere a disposizione un registratore di temperatura dei giorni precedenti , il riscaldamento è stato fermato nei periodi di non occupazione ( notte, fine settimana)? Oppure si constata che il riscaldamento giunge anche negli ambienti dove non c'è necessità ? |  |  |

4° AUDIT DELLA VENTILAZIONE

| Problema | Annotazioni | Azione possibile ? Da parte di chi ? |
| --- | --- | --- |
| L'entrata d'aria è controllabile ? ( spifferi dai telai non sigillati) |  |  |
| L'areazione igienica ( nei bagni) è fermata durante la notte o i fine settimana ? |  |  |
| Le griglie di ventilazione sopra le finestre sono chiuse la notte e il fine settimana ? |  |  |

5° AUDIT DELL'ACQUA CALDA SANITARIA

| Problema | Annotazioni | Azione possibile ? Da parte di chi ? |
| --- | --- | --- |
| L’eventuale presenza di acqua calda nei lavabi è inutile? Le docce nella palestra sono realmente utilizzate ? |  |  |
| L'apertura dei rubinetti dei lavabi e delle docce è temporizzata ? |  |  |
| La rubinetteria di acqua calda è a basso flusso ? Un rubinetto del lavabo non deve rilasciare un flusso maggiore di 6 litri/minuto e,quello della doccia 8 litri/minuto e. ( da misurare sulla base dei tempi di riempimento di un recipiente di 10 litri |  |  |
| Gli occupanti sono sensibilizzati a limitare l'uso di acqua calda e utilizzare piuttosto l'acqua fredda)? |  |  |
| L'isolamento dello scaldabagno è di 5 cm minimo ? |  |  |
| Lo scaldabagno è in funzione anche di notte? |  |  |
| Se si ha bisogno di acqua calda durante l'estate ci sono dei collettori solari di preriscaldamento ? |  |  |

5° AUDIT DELL'ACQUA CORRENTE FREDDA

| Problema | Annotazioni | Azione possibile ? Da parte di chi ? |
| --- | --- | --- |
| Si riscontrano perdite nel circuito ? |  |  |
| Esiste una valvola automatica per l’intercettazione del circuito in corrispondenza del contatore ? (evitare perdite dovute a guasti o atti vandalici nella notte o nei fine settimana) |  |  |
| I servizi igienici prevedono lo scorrimento continuo di acqua? |  |  |

7° AUDIT DELL’ILLUMINAZIONE

| Problema | Annotazioni | Azione possibile. Da parte di chi ? |
| --- | --- | --- |
| La potenza specifica installata delle lampade è maggiore 20 W/m² al suolo ? Sommare la potenza delle lampade e dividere per la superficie del locale. Una installazione oggi richiede 8 W/m² per ottenere 300 Lux sul piano di lavoro. |  |  |
| Il livello di illuminazione è eccessivo? (300 lux nelle classi e 100 Lux nei corridoi) è necessario accendere la totalità delle lampade ? |  |  |
| L’installazione è efficiente ? (Tubi fluorescenti senza plafoniera, vetri anneriti) |  |  |
| Le lampade utilizzate sono efficienti ? |  |  |
| I rivestimenti dei muri e dei soffitti sono di colore scuro ? |  |  |
| Gli apparecchi illuminanti restano accesi anche se i locali non sono occupati ? |  |  |
| Il funzionamento dell’illuminazione esterna è regolato ? |  |  |

8°  AUDIT DELL’IMPIANTO ELETTRICO

| Problema | Annotazioni | Azione possibile ? da parte di chi ? |
| --- | --- | --- |
| Gli apparecchi rimangono alimentati la notte o nel WE ? |  |  |
| I distributori di bibite funzionano la notte o nei w.e. ? Questi apparecchi sono illuminati ? |  |  |
| I congelatori e i frigoriferi sono vecchi e non in classe A+ ? |  |  |
| L'uso dell’ascensore è accessibile a tutti? Nota : se l’illuminazione della cabina permane 24h/24 il consumo delle lampade è più elevato di quello del motore |  |  |
| Le pompe del circuito di riscaldamento rimangono in funzione anche quando la caldaia è spenta, nella notte e nei fine settimana ? |  |  |