Gaspillages et Propositions

## ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

| Probléme | Propositions | Actuation |
| --- | --- | --- |
| Le chargement électrique dans les heures de 7 heures à 23 heures, dans les jours où l'école fonctionne à régime, est principalement lié à l'éclairage | Installer des révélateurs de présence de façon à éclairer automatiquement les mêmes seulement lorsque il est nécessaire. | Projet en cours dans un bâtiment |
| Dans les heures nocturnes, dans les périodes de congé et dans la fine semaine on relève une absorption de 30 kW en hiver | Installer des révélateurs de présence | Projet en cours dans un bâtiment |
| Certaines installations d'éclairage sont caractérisées de considérables gaspillages d'énergie ( Dans les couloirs en face aux secrétariats et au bureau de présidence se trouvent 17 lampes halogènes pour une puissance totale de 5.1 kW, absorbée pendant 3000 heures annuelles pour un total de 15 MWh ) | Substituer les lampes halogènes avec des lampes à épargne énergétique | Projet en cours : les lampes seront substituées |
| Souvent les salles et le bureaux sont éclairées artificiellement aussi en absence de personnes. Parmi ces milieux on cite les vastes travées des ateliers mécaniques restent éclairés même dans le cours des heures où elles ne sont pas utilisées | Installer des révélateurs de présence Activer une campagne de sensibilisation adressée au personnel et aux élèves | On va activer une campagne de sensibilisation |
| Beaucoup d'appareillages, distributeurs de boissons chaudes et froides et machines de bureau restent en veille même hors du horaire de travail | Propager des circulaires et former le personnel de garde auquel revient le roulement de fermeture et d'ouverture. Activer une campagne de sensibilisation adressée au personnel et aux élèves | On va activer une campagne de sensibilisation On va propager des circulaires pour la fermeture de la distribution de l’énergie électrique. |
| À l'intérieur de l'école on trouve environ 400 ordinateurs, 400 moniteur, 200 imprimants, 11 photocopieurs, placés en 150 locaux à emploie didactique (en comprenant dans ce nombre les salles, les ateliers et les laboratoires) et 20 bureaux, souvent laissés en veille. | Propager des circulaires et former le personnel de garde. Activer une campagne de sensibilisation adressée au personnel et aux élèves | On va activer une campagne de sensibilisation On va propager des circulaires pour la fermeture de la distribution de l’énergie électrique. |
| Les pompes de circulation de j'installe de chauffage restent en fonction dans les mois d'hiver même dans les heures où la chaudière a été désactivée suite à la programmation horaire. | Exclusion des pompes de circulation de l'eau du circuit du chauffage dans les heures et dans les jours où le chauffage n'est pas utilisé | Déjà résolu. |
| On signale un flux dispersé continu en correspondance des 48 urinoirs. 34 des 48 urinoirs sont servis par des autoclaves. Donc le gaspillage d'eau s'étend même à la consommation d'énergie électrique | Douer chaque urinoir de vannes à commande manuel de fermeture temporisée. | Déjà résolu. |