Audyt energetyczny szkoły :check-list ucznia

|  | Audyt ten rozpoczyna plan działania :-całość konkretnych działań, które wy proponujecie do wykonania. Audyt ten będzie więc techniczny(jakie zmiany pozytywne przyniesie on w pomieszczeniach i jego wyposażeniu ?) i humanistyczny (jak doprowadzić do zmiany motywacji tych którzy w nim przebywają ? Aby dobrze wykonać wasz audyt, dysponujecie wieloma środkami. Poproście o kopie faktur, albo o wyciągi księgowowego szkoły. zadawjcie pytania osobie odpowiedzialnej za stronę techniczną w szkole. Wykonać pomiary za pomocą różnych urządzeń. Luksomierz(intensywność światła) Termometr(temperatura) Rejestrator temperatury w czasie. Watomierz(moc i energia elektryczna) Kleszcze do pomiaru w amperach(amperogodziny) Miernik zawartości CO2 (jakość powietrza) Ankietować z najbliższego otoczenia nauczycieli, uczniów, personnel techniczny. |
| --- | --- |

UWAGA :  wskazane jest posiadanie planów budynków w momencie audytu szkoły. (plany ewakuacji w razie pożaru wielkości A4 są wystarczające), jak również faktur za ogrzewanie i elektryczność(za ostatni rok)

1° ANALIZA FAKTUR

| Problem | tak/nie | Poprawa | Rentowność | Działanie możliwe? Przez kogo ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktury za gaz lub ropę |
| Roczne koszty ogrzewania wysokiego budynku ? rzeczywisty koszt ogrzewania przeliczony na ucznia jest równy czy wyższy średniej ? (używajcie następujących przeliczeń mocy kalorycznej:1m3 gazu =1 litr ropy=10 kWh) | ………… | Spowodować aby w świadomości wszystkich,powstało odczucie, że funkcjonowanie szkoły związane jest z dużymi wydatkami. Coraz więcej budynków, klasyfikowanych jest ze względu na swoje racjonalne kryterium konsumpcji. . |  | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| rzeczywiste koszty ogrzewania w przeliczeniu na powierzchnię ogrzewaną jest równy czy wyższy średniej. | ………… |  |  |  |
| Pomimo tego, że nie ma wody ciepłej, która jest w okresie ogrzewania budynku, koszty ogrzewania występują również latem ? (jesli posiadamy faktury miesieczne) | ………… | Umieścić regulator, który wyłączy piec centralnego ogrzewania i pompy wspomagające krążenie wody jeśli temperatura na zewnątrz przekroczy 15C | ++++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |

| W 2004 Gminne Powiatowe i gminne Prywatne Elektryczność w kWh na ucznia 393 359 226 Elektryczność w kWh na m2 26 29 25 Ogrzewanie w kWh na ucznia 2566 2596 1199 Ogrzewanie w kWh na m2 158 206 136 www-energie.arch.ucl.ac.be Informacja, średnie zużycie energii ,w zależności od rodzaju szkoły. |
| --- |
| Problem | tak/nie | Poprawa | Rentowność | Działanie możliwe ?Przez kogo ? |
| Faktura za elektryczność |
| Zużycie roczne prądu w najwyższym budynku ? Rzeczywiste zużycie prądu na ucznia jest równe czy wyższe średniej. | ………… ………… | Wywołać świadomość u wszystkich, że szkoła ma duże koszty utrzymania. | +++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Rzeczywiste zużycie prądu w stosunku do powierzchni ogrzewanej jest równe czy wyższe średniej. |  |  |  |  |
| Czy taryfa oszczędnościowa i licznik na 2 taryfy są zainstalowane. | ………… | Umieszczenie licznika na 2 taryfy pozwala na korzystanie w nocy z ceny za kWh o połowę tańszą. | -(zędności finansowe) | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Jeśli jest licznik na 2 taryfy i procentowo koszty utrzymania budynku w nocy nie mają związku z logiką eksploatacji budynku? Zdaża się często (ale nie jest to normalne..) że koszty eksploatacji budynku w nocy stanowią 20% całości kosztów. Jeśli przy Taryfie normalnej, konsumpcja w nocy jest poza godzinami szczytu. | ………… | analizować skąd pochodzą koszty w nocy. umieścić zegary na obiegu zamkniętym w nocy. Rozpropagować akcję uwrażliwienia w rodzaju »Żadnego zużycja w nocy » | +++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Problem | tak/nie | Poprawa | Rentowność | Dziłanie mozliwe ? Przez kogo ? |
| Tylko dla uczniów w grupie » prąd » : Wskażnik mocy czy cos « fi » instalacji jest<0,9 ? Dostawca wprowadza Sankcję dla « Mocy Odnowionej » Niewłaściwy punkt mocy ? Maksymalny punkt mocy (kW) na m2 powierzchni brutto? Jeśli jest wyższy od 20 W/m2 jest nieprawidłowy Porównać różne pomieszczenia pomiędzy sobą Obliczyć zużycie racjonalne (na podstawie miesięcznej faktury za energię): =zużycie w pełnych godzinach(kWh) ………………………………… punkt mocy(kW) Jeśli zużycie jest pomiędzy 80 i 200 godzin, to jest to rentowne. | ………… ………… ………… ………… ………… | Instalowanie kondensatorów wyrownujących Zbadać czy istnieje wyposażenie Nie używać urządzeń w szczycie przez reorganizację(nie włączamy frytkownicy równocześnie ze zmywarką Przez zegar lub delaster automatyczny ładowania elektrycznego. (Kw w szczycie kosztuje około 10 Euros/Kw, co miesiąc, ale duża część tego kosztu ukryta jest w pozycji dystrybucja.) |  | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Przebieg zużycia |  |  |  |  |
| Zabezpieczona jest ciągłość zaopatrzenie elektrycznego i ogrzewczego ? Czy dotarliście do wykazów wcześniejszych, rok po roku obrazujących całościowe zużycie. | ………… | Uruchomić księgowanie wydatków energetycznych w szkole, roczne czy miesięczne. | ++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Problem | tak/nie | Poprawa | Rentowność | Możliwe działanie ? Przez kogo ? |
| Czy mamy liczniki specjalne do analizy zużycia energii i innych kosztów w różnych budynkach. | ………… | Umieścić liczniki na początku budynku, aby bardziej mobilizować jego lokatorów | ++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Czy uczniowie są na bieżąco z kosztami eksploatacji budynku? budżetu ? jeśli koszty eksploatacji są nie współmierne z kosztami poprzednich lat ? | ………… ………… ………… | Powołać wewnętrzną organizację | ++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Dotyczy instalacji : |
| Jeśli jest jakiś problem(wyciek wody, kapie woda w W.C, pęknięta szyba etc..) trzeba to zgłaszać ? | ………… | Wyznaczyć osobę, która skordynuje zażalenia. "Wprowadzić skrzynkę życzeń. | ++++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Wiesz co trzeba robić, aby dobrze korzystać z energii elektrycznej?(regulatory, wyłączniki, wentylatory, żaluzje) | ………… | Informować, przekazywać dokładne informacje dotyczące zarządzania budynkiem. | +++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |

2° AUDYT LISTY KONIECZNYCH NAPRAW W  BUDYNEKU

Aby  zużywać mniej energii cieplnej,  budynek nie może być rodzajem sita dla ciepła.

| Problem | tak/nie | Poprawa | Rentowność | Możliwe działanie? Przez kogo ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lista skarg ? szyby stłuczone skrzynka na listy otwarta duże szczeliny przy drzwiach wejściowych … | ………… ………… ………… ………… | Wstawić nowe szyby,uszczelnić szczeliny | ++++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Czy drzwi wejściowe są często otwarte ? | ………… | Zainstalować samoczynne zamykanie drzwi Uwrażliwić użytkowników, aby zamykali drzwi Placer un sas | ++++ +++ + | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Czy podłoga strychu ma izolacje? | ………… | Izolacja podłogi strychu | ++++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| czy brakuje izolowanego poszycia dachowego ? | ………… | zolacja poszycia dachowego | +++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Jest izolacja ściany za grzejnikami ? | ………… | Włożyć/przykleić izolację z warstwą orzeźwiajacą | +++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Ściany zewnętrzne są izolowane ? (Czy ściany są bardzo zimne ?) | ………… | Izolacja ścian od wewnątrz | ++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Czy są ściany tzw « ślepe szczyty » (duże powierzchnie bez okien) | ………… | Izolacja ścian od zewnątrz | ++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Czy są zwykłe okna ? Inconfort des occupants ?Czy mieszkający odczuwają brak komfortu ? | ………… | Wymiana okien wraz z ramami | + | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |

| Problem | tak/nie | Poprawa | Rentowność | Działanie możliwe ? Przez kogo ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Czy ramy okienne są szczelne ? Czy czuć przepływ powitrza przy dużym wietrze ? Czy mieszkańcy odczuwają brak komfortu ? | ………… | Czy poziom wentylacji jest wystarczający ? Wypełnić szczeliny pianką wypełnić na stałe silikonem szczeliny ram okiennych. | +++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Rolety w oknach ? Czy jest warstwa izolacyjna powietrza pomiędzy oknem i roletą ? Czy są zamknięte w nocy i w week-endy | ………… | tak zainstalować rolety, aby istniała warstwa powietrza izolująca. tak dobrać wielkość i tak je zainstalować aby istniała szczelina izolacyjna Uwrażliwić użytkowników na zamykanie rolet | + ++ +++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Inny ? | ………… |  |  |  |

3° AUDYT OGRZEWANIA

| Problem | tak/nie | Poprawa | Rentowność | Działanie możliwe ? Przez kogo ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wytwarzanie ciepła |  |  |  |  |
| Czy piece grzewcze mają słabą wydajność ? Czy atest roczny pieca określa jego wydajność na mniej niż 90%? Czy piece mają więcej niż 25 lat ? Czy dym nie jest za gorący :ma więcej niż 200 C ? Czy ściany pieca są za ciepłe(zła isolacja) | ………… ………… ………… ………… ………… | Wprowadzić regularne przeglądy Przeprowadzać stałą konserwację Wymienić palniki lub piece | +++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Emisja ciepła |  |  |  |  |
| Czy grzejniki mają zwykłe zawory ? Czy musimy otwierać okna jeśli jest za ciepło ? | ………… | założyć zawory na grzejnikach dostarczyć zawór nauczycielom zaopatrzyć w zawór ucznia odpowiedzialnego za ogrzewanie w klasie. | ++++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Czy grzejniki posiadają zawory termostatyczne ? Czy pewni uczniowie niszczą grzejniki ? | ………… | założyć zawory na grzejnikach uwrażliwić uczniów aby szanowali urządzenia w szkole Dyskusja :czy trzeba kupić zawory które nie można zniszczyć(droższe) | ++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Czy niektóre budynki(najbardziej oddalone od źródła ciepła) są dużo chłodniejsze od innych? | ………… | Zmniejszyć przepływ wody w grzejnikach najcieplejszych (generalnie te ktore sa najbliżej pieca) | +++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Czy rury i zawory przechodzące przez pomieszczenia stale nie ogrzewane (piwnice, kotłownia, warsztat, sufit podwieszany,…) są izolowane? | ………… | Izolować rury przesyłajace ciepło w tych pomieszczeniach. | +++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Regulacja ciepła |  |  |  |  |
| Temperatura w pomieszczeniach jest : do 21 maksymalnie w klasach do 17 maksymalnie na korytarzach do 17 maksymalnie w Sali gimnastycznej ? Możecie pokazać wykaz temperatur w części pomieszczeń budynku ? |  | Zwrócić się z prośbą do odpowiedzialnych technicznie za to w szkole o zmniejszenie temperatury w pomieszczeniach. 1C temperatury więcej to 8% więcej ogrzewania. | +++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Jeśli dysponujecie rejestrem temperatur w okresie wcześniejszym, to czy ogrzewanie było wyłączone w okresie kiedy pomieszczenia nie były wykorzystane (wieczorami, w weekendy, …) ? Może stwierdzicie, że ogrzewanie dostarczane jest do pomieszczeń gdzie nie jest to konieczne ?(stołówka w godzinach poza wydawaniem posiłków, sala gimnastyczna w godzinach gdzie nikt z niej nie korzysta etc…) | ………… | Prosić odpowiedzialnych technicznie o modyfikację regulacji(umieszczenie czujników temperatury, progrmu czasowego, …) Ewentualnie, skierować zapytanie do Wspólnoty Francuskiej odpowiadzialnej za te zagadnienia. Wyłączanie ogrzewania w nocy i w weekendy daje 30% oszczędności w zużyciu paliwa stosowanego do ogrzewania. | ++++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |

4° AUDYT WENTYLACJI

Praca jest złożona… Ogrzewanie powietrza które pochodzi z wentylacji w szkole stanowi 30% całości kosztów ogrzewania.  Trzeba więc zmniejszyć ilość powietrza do ogrzewania….ale zagwarantować wysoką jakość powietrza które jest wewnątrz  budynku..Pomiar wysokości CO2 pozwoli na odpowiedzieć czy jakość została osiągnięta.(Maksymal :1500 ppm) …Jedno jest pewne :wentlacja w sobotę rano nie służy niczemu a pozbawia budynek zgromadzonego ciepła….

| Problem | tak/nie | Poprawa | Rentowność | Działanie możliwe ? Przez kogo ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Czy powietrze które przedostaje się do budynku jest kontrolowane? (straty powietrza poprzez nie uszczelnione futryny i ramy okienne. | ………… | Instalować uszczelki z pianką w futrynach i ramach okiennych. Jeśli to możlliwe, trzeba uszczelnić silikonem i zablokować na stałe okna z obudową. (na przykład, 1 okno na 2 w korytarzu gdzie okna są obok siebie…) Uwaga :to może sprawić pewien problem podczas mycia okien od zewnątrz | +++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Mechaniczne usuwanie zanieczyszczeń(często w toaletach) wyłączane jest w nocy i weekendy | ………… | Ograniczyć albo wyłączyć mechaniczne usuwanie zanieczyszczeń w nocy i w weekendy. |  | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Czy częstotliwość wymiany powietrza jest zgodna z normami w przeliczeniu na 1 osobę, czy jest wyższa od 36m 3/h ? (na przykład w sali gimnastycznej, czy stołówce….) | ………… | Ograniczyć ilość dostarczanego powietrza, zmniejszając prędkość pracy wentylatora. (przykład :przestawienie pasa napędowego pomiędzy silnikiem i wentylatorem na mniejsze koło napędowe). | ++++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Czy siatka wentylacyjna w górnej części okna jest zamykana na noc i weekendy? Klasa wykorzystywana jest w 20% w tygodniu jeszcze mniej jeśli wliczymy wakacje. | ………… | Wprowadzić zadanie wentylacja jako zadanie dla uczniów, aby być pewnym, że siatka będzie zamknięta w nocy i w weekendy. |  | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |

5° AUDYT CIEPŁEJ WODY W SANITARIATACH

Czy ciepła woda jest używana ? Kiedyś, to piec centralnego ogrzewania zabezpieczał wodę ciepłą i rozprowadzał ją do punktów poboru ciepłej wody. Obecnie częściej spotykamy ogrzewanie bardziej lokalne i bardziej skondensowane na mniejszej przestrzeni.

| Problem | tak/nie | Poprawa | Rentowność | Działanie możliwe ? Przez kogo ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jeśli w umywalkach jest ciepła woda, to jest tam ona niepotrzebna ? Czy natryski obok sal gimnastycznych są rzeczywiście używane ? | ………… ………… | Zlikwidować ciepłą wodę w umywalkach Zlikwidować dostarczanie ciepłej wody do natrysków obok sali gimnastycznej | ++++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Jeśli istnieje potrzeba ciepłej wody tylko w kilku przypadkach (wyłącznie n.p do czyszczenia) to czy nie opłaca się zabezpieczyć do tego inne niezależne źrodło ciepłej wody.? (zapobiec dostarczaniu ciepłej wodu daleko od punktu grzewczego) | ………… | Zainstalować, na potrzeby własne i określone, jeden lub więcej grzejnik wody i zamknać tą część sieci dystrybucji wody która nie będzie już wykorzystana., | ++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Czy otwieranie i zamykanie kranów i prysznicy jest czasowe (przycisk dotykowy)? | ………… | Zainstalować czasowe krany w umywalkach i natryskach(przyciskowe…) | + + | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Czy kran do ciepłej wody słabo przepuszcza wodę ? Kran w umywalce nie powinien powodować rozbryzgiwania wody, jego przepływ nie powinien przekraczać 6 litrów na minutę a dla natrysku 8 litrów na minutę(pomiar na bazie czasu potrzebnego do napełnienia 10 litrowego wiadra) . | ………… | Jeśli występuje stały nadmiar ciśnienia, trzeba zainstalować główny reduktor ciśnienia przed budynkiem(budynek w dolinie n.p) Jeśli nie to instalujemy reduktory ciśnienia na kranach, zaworach natrysków | ++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Czy mieszkańcy są uwrażliwieni na konieczność ograniczania używania wody ciepłej i wykorzystywania częściej wody zimnej?. | ………… | Uwrażliwić mieszkańców aby używali mniej wody ciepłej a więcej wody zimnej. (informacja dla użytkowników na temat kosztów wody ciepłej :5 euro/m3, zmniejszenieo o połowę zużycia wody ciepłej to zmniejszenie o połowę kosztów ogrzewania). | ++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Czy izolacja ścian naczycia z woda ciepłą ma co najmniej 5 cm. ? (wszędzie, szczególnie część wewnętrzna naczycia) | ………… | (Lepiej izolować ściany naczynia(minimum 5 cm) Jeśli woda w naczyniu ma 60C, konieczna jest izolacja 10 cm. | ++++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Jeśli naczynie z wodą podgrzewane jest elektrycznie, czy podgrzewanie wody ma miejsce w nocy? | ………… | Zainstalować zegar, aby jak najwięcej korzystać z ogrzewania wody w nocy, kiedy taryfa za energię jest o połowę tańsza. |  | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Czy jest potrzeba ciepłej wody rownież latem, czy istnieją czujniki słoneczne do podgrzewania wody ? Jeśli nie ma, czy są instytucje mogące je zamontować ? |  | Zainstalować czujniki słoneczne do podgrzewania wody, jeśli jest zapotrzebowanie na ciepłą wodę również latem.(obozy sportowe, baseny,…) Trudność polega na tym, że rentowność jest bardzo mała dla szkoły. | + | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |

6° AUDYT OŚWIETLENIA

| Problem | tak/nie | Poprawa | Rentowność | Działanie możliwe Przez kogo ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oświetlenie |
| Czy moc oświetlenia zainstalowanego jest wyższa od 20 W/m2 przy ziemi? .Dodać moc lamp i podzielić przez powierzchnię pomieszczenia. Obecnie instalacja wymaga 8 W/M2 przy ziemi aby otrzymać 300 Luxów na stołach do pracy. |  | Wzmocnić oświetlenie. | + | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Czy poziom oświetlenia nie jest nadmierny ? (300 luksów w klasach, 100 luksów na korytarzach) Jeśli tak, to nie wszystkie lampy muszą być zapalone, aby istniał komfort pracy. | ………… | Zlikwidować część lamp. W pomieszczeniach administracyjnych, umieścić lampy oświetlające biurko, bez potrzeby ośwetlania całego pomieszczenia. | ++++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Czy oświetlenie jest nie wydajne ? (jarzyniowki bez odbicia, ze szkła pryzmatycznego żółknącego….) | ………… | Wycofać lampy opalowe istniejace Zmienić spojrzenie na oświetlenie, patrzeć pod katem resultatów(Bez konieczności wymiany całego oświetlenia) Zainstalować specjalne oświetlenie tablic w klasach. | + | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Czy lampy używane są efektywne ? lampa fluoro-kompaktowa | ………… | Zastąpić stare lampy jarzeniowe o średnicy 38 mm, mniejszymi o średnicy 26mm. Zastąpić lampy jarzeniowe lampami fluoro-kompaktowymi. Zastąpić lampy oświetlenia zewnętrznego lub Sali gimnastycznej.(zobacz szczegółowo o lampach w Energia www.energie.arch.ucl.ac.be) | +++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Czy ściany i sufity są w ciemnym kolorze ? | ………… | Zastąpić ciemne kolory ścian i sufitów kolorami jasnymi. | + | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Czy światło pali się czasami w pomieszczeniach nie zajmowanych ? Uwaga :błędem jest przypuszczanie, że lamp jarzeniowych nie należy wyłączać ponieważ pobierają dużo energii przy zapalaniu. Przeciwnie, zużywają proporcjonalnie do liczby zapaleń i wyłączeń. A więc radzi się nie wyłączać je na kwadrans, ponieważ zużywa się je przedwcześnie. Co powoduje, że informacja : »Zgasić lampy w czasie przerwy obiadowej, zostawić zapalone w czasie przerw wypoczynkowych »nie jest w pełni zrozumiała… Lepiej jest przekazać informację »Zgaście światło wychodzą »c | ………… | Zainstalować wyłączniki czasowe w pomieszczeniach nie zajmowanych w sposób stały(pomieszczenia sanitarne, korytarze, parkingi… Przykład :oświetlenie korytarzy będzie maksymalne w czasie przerw, ale zredukowane lub wyłączone całkowicie w czasie lekcji. Jeśli trzeba, to należy stworzyć system «oświetlenie minimalne »co uniemożliwia sytuację, że na korytarzach po godzinie 17 będzie ciemno, ale większość lamp będzie wyłączonych. | ++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
|  |  | Zainstalować czujniki obecności w pomieszczeniach zajmowanych w sposób nieregularny(sala zebrań…) |  |  |
|  |  | Zmodyfikować oświetlenie elektryczne w taki sposób, aby wyłączniki w środku pozwalały regulować natężenie światła. (czasami jest to proste, czasami drogie… w zależności od istniejącego schematu elektrycznego) |  |  |
|  |  | Organizować kampanię informacyjną na ten temat dla korzystających z pomieszczeń. |  |  |
| Czy natężenie oświetlenia dopasowane jest do istniejącego oświetlenia naturalnego ? | ………… | Wyposażyć pomieszczenia wykorzystywane najwięcej w czujnik regulacji natężenia światła. | + | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Czy regulowane jest funkcjonowanie oświetlenia na zewnatrz ? | ………… | Uregulować oświetlenie zewnętrzne w zależności od programowania czasowego komórki fotoelektrycznej=zmrok czujnik obecności z synchronizowane z oświetleniem miejskim | +++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |

7° AUDYT URZĄDZEŃ   ELEKTRYCZNYCH

| Problem | tak/nie | Poprawa | Rentowność | Działanie możliwe ? Przez kogo ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Biurowe(komputery, drukarki, fotokopiarki,….) |
| Czy zużycie energii przez urządzenia ma miejsce w nocy i w weekendy ? |  | Uwrażliwić użytkowników, aby wyłączali drukarki na noc, lub zainstalować czujniki powodujące wyłączanie automatyczne | +++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
|  |  | Skonfigurować komputery w system czuwania, który pozwoli (uwaga, nie mylić z czuwaniem komputera i jego ekranu) |  |  |
|  |  | wyłączyć komputery w czasie kiedy nie są używane. |  |  |
|  |  | Uwrażliwić użytkowników drukarek, aby korzystali z drukowania oszczędnościowego, kiedy jest to możliwe. |  |  |
| Różne urządzenia elektryczne |
| Czy dystrybutory napojów funkcjonują również w nocy i w weekendy ? (zgoda dla produktów mlecznych) Czy te urządzenia są oświetlone ? | ………… | wyłączyć stałe oświetlenie dystrybutorów wyłączyć zasilanie główne dystrybutorów w nocy i w weekendy, za pomocą zainstalowanego zegara w kontakcie lub w rozdzielni. jeśli to możliwe przewidzieć podwyższenie temperatury dystrybutorów w zimie ? Sprawdzić czy dystrybutor napojów ciepłych nie podtrzymuje wody ciepłej w nocy i w czasie weekendów. | ++++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Czy zamrażalki i lodówki są stare i zużywają dużo energii ? Rozpoznajemy ich słabe strony słaba szczelność uszczelek ((kiedy będziemy chcieli ponownie otworzyć drzwiczki lodówki po ich zamknięciu powinniśmy natrafić na pewien opór wynikający z wymiany powietrza.) w momencie kiedy, sprężarka wyłącza się trochę lub wcale(termostat jest zniszczony, brakuje płynu zamrożonego,… |  | Zachować tylko tyle lodówek ile naprawdę potrzeba Zastąpić stare lodówki i zamrażalki na sprzęt klasy A. | ++ + | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Czy używanie windy dostępne jest dla wszystkich ? Uwaga :jeśli winda będzie oświetlona przez 24 godziny na dobę, to oświetlenie zużyje więcej energii niż silnik. |  | Używanie przycisków windytylko za pomoca kluczy. Zmniejszenie mocy lamp. | ++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |

| O.K, Check –up budynku pozwoli wam naprawić , liczne punkty do poprawy, które zanotowaliście wcześniej tabelach! |
| --- |
|  | Teraz, ….jak przejść od stwierdzenia wystąpienia czegoś do działania ? Jk uwrażliwić wszystkich którzy są w szkole(uczniów, nauczycieli, personel techniczny,…)?. Dzień « gruby sweter » ? Dzień Drzwi Otwarte na temat energii ? Film Al Gore wyświetlany w czasie przerwy obiadowej ? Napisy obok wyłączników ? Włączenie wszystkich uczniów poprzez udział w konkursie wszystkich klas ? Apel o « Odpowiedzialne korzystanie z energii » w każdej klasie. ? Plakaty na temat zużycia energii i jej oszczędności ? Zaproszenie do rozmowy na temat energii ? Realizacja małych filmów humorystycznych z udziałem nauczycieli ? Podpisanie karty zaangażowania do realizacji porozumień z Kyoto(-10%) Propozycja wysłania do szkoły z Południa planu « oszczędności finansowych » w ramach współpracy. Propozycja finansowania projektu zastępczego do realizacji w szkole. Zamontowanie czujników energii słonecznej w szkole ? Połączenie pracy waszej klasy z pracą osoby odpowiedzialnej technicznie . ? Realizacja praktyczna izolacji we wszystkich klasach(n.p z tyłu grzejników) Utworzenie strony internetowej lub blogu które będą wspierały działanie ? … Jeśli rozpoczniemy przez utworzenie « eko- drużyny » w szkole, otwartej dla wszystkich, którzy chcieliby działać na rzecz energii i środowiska? Jakiekolwiek byłyby wasze pomysły, dziękuję za ich napisanie i przekazanie dyrekcji. |