Auditul energetic al unei scoli :lista marcata de elevi

|  | Acest audit incepe cu un plan de actiune :un ansamblu de masuri concrete pe care le propuneti sa le urmam. Acest audit va fi tehnic (ce imbunatatiri se pot aduce pentru cladire si echipamentele sale ?)si uman (Cum putem motiva ocupantilor ?) Pentru a completa auditul vostru,aveti mai multe moduri: Cereti copii ale facturilor sau prelevari de la contabilul ale scolii, Interogati responsabilii tehnici ai scolii. Masurati folosind diferite dispozitive : Luxmetru(intensitatea luminoasa) Termometru(temperatura) Inregistrator de temperatura in timp Wattmetru(putere si energie electrica) Ampermetru(amperaj) Masurarea de CO2(calitatea aerului) Ancheta in randul cadrelor didactice,al elevilor,al personalului de intretinere. |
| --- | --- |
| NOTA :Este util sa se adune inainte de ziua de auditul planurile cladirii (planurile de evacuare de incendiu in format A4 convin foarte bine),astfel facturile de combustibil si de electricitate(ale anului trecut). |

1° ANALIZA FACTURILOR

Acesta este un tabloul de bord al caldirii !

| Probleme | da/nu | Ameliorare | Rentabil | Actiune posibila ?De catre cine ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Facturile de gaz sau de combustibil : |
| Consumul anual de caldura este foarte mare? raportul « consum/student » este egal sau superior mediei ? (utilizati urmatoarele competente calorifice :1m3 de gaz=1 litru de combustibil=10 kWh) | ………… | Se provoaca constientizare colectiva ca scoala consuma mult. În cazul în care sunt mai multe clădiri, sa fie clasificate cladirile în funcţie de prioritate în conformitate cu acest rationament . |  | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| raportul « consum/suprafata incalzita »este egal sau superior ca medie ? | ………… |  |  |  |
| Deşi nu există apă caldă produsă prin încălzire, consumul de încălzire există în vara? (daca avem factura de gaz lunara) | ………… | Sa fie plasat un regulator care intrerupe cazanul si circulatia in cazul in care temperatura exterioara depaseste 15oC. | ++++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |

Pentru informatii,cheltuielile medii in domeniul energetic,clasificate in functie de reteaua de invatamant: In 2004 Comunitati Provincii si comune Drum liber si privat Electricitate,in kWh pe elev 393 359 226 Electricitate in kWh pe m2 26 29 25 Combustibil in kWh pe elev 2566 2596 1199 Combustibil,in kWh pe m2 158 206 136 Sursa :www-energie.arch.ucl.ac.be

| Probleme | da/nu | Ameliorare | Rentabilitate | Actiune posibila ?De catre cine ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Facturile de electricitate |
| Consumul anual de electricitate este foarte mare ? raportul « consum/elev » este egal sau superior ca medie? | ………… ………… | Provocând o conştientizare colectivă ca scoala consuma mult. | +++ | …………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| raportul « consum/suprafata incalzita »este egala sau superior ca medie? |  |  |  |  |
| Daca tariful tensiune joasa, este posibil printr-un contor bi - orar ( noapte/zi)? | ………… | Puneţi un contor computer biorar care permite sa va bucurati de un kWh la jumatate de prêt , in timpul noptii . | (economii financiare) | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Dacă prin contorul bi – orar , procentul de consum de energie (kWh) noaptea nu corespunde logicii de functionare a cladirii ? Este clasific (desi nu neaparat normal...)sa intalnim un consum pe noapte=20% din total Daca tariful spune « inalta tensiune »,consumul de noapte este reluat in termenul de «Ore de pauza » | ………… | analiza originii consumului pe noapte plasati ceasuri pe circuite pebtru a se opri noaptea lansarea unei campanii de sensibilizare a tipului:”Nimic pe timp de noapte!” | +++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |

| Probleme | da/nu | Ameliorare | Rentabil | Actiune posibila ?De catre cine ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Numai pentru elevii din sectia « electricitate » Factorul de putere sau cos « phi » al instalatiei este <0,9 ? Furnizorul aplicat unei penalitati pentru « puterea activa » ? Varf de putere anormal ? Varf de putere(kW) maximale pe m2 de podea?Daca este mai mult de 20 W/m2,este anormal Comparati cladirile din parc intre ele . Calculeaza ratia(pe baza facturii de electricitate lunara) : =consumul la ore de varf(kWh) varful de putere(kW) Daca este cuprins intre 80 si 200 ore ,o gestiunare de top poate fi rentabila | ………… ………… ………… ………… ………… | Plasarea condensatoarelor de compensatie Analizeaza daca este echipament de protejare. Impiedica aceste echipamenet sa functioneze in ora de varf. pe o reorganizatie(«nu functionarii friteuzei in acelsi timp cu masina de spalat vase ») nu un ceas sau printr-o usurare automata a sarcinilor electrice. (kW-ul de varf se plateste cu aproximativ 10 euro/kW, pe fiecare luna,dar o mare parte din acest cost este ascuns in postul de distributie) |  | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Monitorizarea consumului : |  |  |  |  |
| V-ati asigurat ca exista o monitorizare a consumului de electricitate si de combustibil ? Aveti facut un tabel de recapitulare de consum din an in an ? | ………… | Instituiti o contabilitate de energie in scoala,anual sau lunar. | ++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |

| Probleme | da/nu | Ameliorare | Rentabil | Actiune posibila ?De catre cine ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aveti contoare pentru a analiza consumul diferitelor cladiri? | ………… | Plasarea contoarelor la inceput , catre fiecare cladire pentru a motiva ocupantii . | ++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Elevii sunt constienti de consumul cladirilor de buget ? daca consumul este anormal in raport cu anul precedent ? | ………………… ………… | De stabilit o organizare interna. | ++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Monitorizarea instalatiilor : |
| Cand este o problema(o scurgere de apa, scurgere la toaleta care curge ,un geam spart,etc...) stim cui sa raportam? | ………… | Definiti o persoana care centralizeaza reclamatiile. Puneti o « cutie pentru sugestii » | ++++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Cunoaste-ti ce se face pentru a utiliza corect cladirea pe plan energetic ?( vane ,supape,switch-uri,ventilatie,perdele,...) | ………… | Informati,dati mesaje clare de gestionare. | +++ | ……………………………………………… ……………………………………………… |

2° ASPECTUL AUDITULUI DE CONSTRUCTIE

Pentru a consuma putin trebuie ca constructia sa nu cedeze caldura !

| Problema | da/nu | Ameliorare | Rentabilité | Actiune posibila ? De cine ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deschideri in invelis ? geamuri sparte deschiderea casutei postale fisuri mari in jurul portilor exterioare … … | ………… ………… ………… ………… | Inlocuirea geamurilor sparte, etansarea deschiderilor… | ++++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Usile din exterior raman de obicei deschise ? | ………… | Plasarea de aparate ce inchid portile automat Sensibilizarea ocupantilor Plasarea unei site | ++++ +++ + | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Plasarea unei mansarde izolate ? | ………… | Izolarea masardei | ++++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| In caz contrar acoperisul este izolat ? | ………… | Izolarea acoperisului | +++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Izolarea peretilor in parte din spate a radiatorilor ? | ………… | Inserarea/lipirea unui izolator cu banda reflectorizanta | +++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Sunt peretii exteriori izolati ?( sunt peretii foarte reci ?) | ………… | Izolarea peretilor pe interior | ++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Exista pereti fara ferestre ? (=mari suprafete fara ferestre) | ………… | Izolarea peretilor din exterior | ++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Geamuri simple ? Incomfortul ocupantilor ? | ………… | Inlocuirea ferestrelor si sasiurilor | + | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |

| problema | da/nu | Ameliorare | rentabilitate | Actiune posibila ? de catre cine ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rama putin etansa ? Aerul trece cand bate vantul ? Inconfortul dat de ocupanti ? | ………… | Randamentul ventilatiei este suficient este necesara plasarea rosturilor de spuma este necersara astuparea definitiva a ramelor cu silicon | +++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Perdele la frerestre ? Formeaza ele un val de aer entans intre geam si ambianta ? Sunt ele inchise noaptea si WE ? | ………… | Asezarea perdelelor care creazaun sas +/- entans Modificarea lungimii lor sau a aserazii lor A sensibiliza locuitorilor pentru a asigura inchiderea lor | + ++ +++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Altceva ? | ………… |  |  |  |

3° CONTROLUL INCALZIRII

| problema | da/nu | Ameliorare | rentabiliatea | Actiune posibila ? De catre cine ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Productia caldurii |  |  |  |  |
| Cazanele au un randament slab ? Ce spune atestarea de intretinere anuala : mai putin de 90% ? Cazanele au mai mult de 25 ani ? Gazele arse sunt mai calde de200ºC ? Peretii cazanelor sunt incalzitI prea tare ( proasta izolatie) ? | ………… ………… ………… ………… ………… | Realizarea unei intretineri regulate Reinlocuirea injectoarellor (arzatoarelor) si/sau a cazanelor | +++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Emisia de caldura |  |  |  |  |
| Radiatoarele nu au vane normale ? Trebuie sa deschidem ferestrele cand e prea cald ? | ………… | se vor monta vane la radiatoare se va furniza…o vana……. profesorilor se va furniza o vana elevilor | ++++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Radiatoarele nu au vane thermostatice ? Anumiti elevi risca sa le degradeze ? | ………… | Localizarea ecluzelor termostatice Sensibilizarea elevilor Dezbatere : este necesara achizitionarea de ecluze inacasabile ? | ++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Anumite locatii (cele mai indepartate de pe circuit) sunt mult mai reci fata de altele ? | ………… | Diminuarea debitului apei in radiatoarele cale mai calde (in general cele mai apropiate de cazane) | +++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Conductele si vanele care traverseaza locatii neincalzite in permanenta (beciuri,cazane de incalzire, tuburi tehnologice, plafoane false..) nu sunt izolate ? | ………… | Izolarea instalatiilor de tevi in aceste locatii | +++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Reglarea caldurii |  |  |  |  |
| Temperatura in aceste locatii este ea : de 21° maxim in clase de 17°maxim pe culoare de 17°maxim in sala de gimnastica Puteti sa dati o fotografie pariala a temperaturii in cladiri ? |  | A cere responsabilului tehnic sa diminueze temperatura in cladire. 1°C de temperatura in plus, este cu 8%mai cald ! | +++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Daca voi puteti sa dispuneti de inregistrari de temparatura din zilele precendente, incalzirea este ea intrerupata in perioadele de neocupare ?(seara, weekend…) Prin nechibzuinta , ati constatat ca incalzirea este aportata in locuri unde nu este necesara ?( in cantina in afara orelor de amiaza, in sala de gimnastica cand ea nu este ocupata,etc..) | ………… | A cere responsabilului tehnic sa modifice reglarea( plasare a unei sonde de temperatura , programarea unui ceas…) Eventual, adresati aceasta cerere serviciului Comunitar Francez responsabil la acest nivel Intreruperea incalzirii pe timpul noptii si in WE genereaza 30%din economia de combustibil. | ++++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |

4. ventilatia

Sarcina e complexa... incălzirea aerului de ventilaţie al scolii reprezinta 30% din bugetul sau.Prin urmare trebuie limitata cantitatea de aer de incalzit ... asigurand in acelasi timp calitatea aerului din interior!O masurare a nivelului  de CO2 permite sa localizeze daca calitatea este afectata.Un lucru este sigur :a ventila sambata dimineata nu serveste la nimic si descarca constructia de caldura acumulata.

| Probleme | da/nu | Ameliorari | Rentabilitate | Actiuni posibile ? Pentru cine ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intrarea aerului este incontrolabila ? (Scurgerile prin şasiuri neetanseizate ?) | ………… | Se vor lipi garnituri din buret pe rame . Daca este posibil blocarea definitiva si acoperirea cu silicon a anumitor rame. (de exemplu,1 şasiu din 2 intr-un culoar sau şasiurile in tronsonul ferestrelor...) Atentie:se poate pune problema de curatarii sticlei exterioare... | +++ | ………………………………….. ……………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Extractia igenica mecanica(de multe ori in toaleta)este ea oprita noaptea si in week-end ? | ………… | Limita sau reducerea ratei de extractie sanitara noaptea si in week-end data de plasarea unui ceas. |  | ……………………………………………………….. |
| În cazul în care prezenţa unui grup de aer conduce, raportul de debit de aer proaspăt forţat reduce numarul efectiv de persoane din local este mai mare de 36 m³ / h pe persoană ? (de exemplu in sala de gimnastica,in sala de mese...) | ………… | Limitarea fluxului de aer proaspăt la debitul igienic recomandat , adaptand viteza ventilatorului . (exemplu :schimbarea diametrului scripeţilor de curea de transmisie între motor şi ventilator). | ++++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| În cazul în care grilajele de aerisire din partea de sus a ferestrelele , ele nu sunt închise noaptea şi în week-end? O clasa este ocupat 20% din timpul saptamanii în cazul în care puteţi conta mai puţin de vacanţă. | ………… | Punerea in functiune a unei sarcini « ventilatie » la nivelul elevilor pentru a garanta închiderea grilajelor, noaptea şi la sfârşit de săptămână. |  | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |

5°Auditul  apei calde  sanitare

Apa calda este folosita? Pe vremuri, cazanul  scolii,  a furnizat apă caldă şi o conductă lungă  aducea   la robinete apă caldă ... Astăzi ne putem imagina un sistem de încălzire mai local, instantaneu.

| Probleme | da/nu | Ameliorari |
| --- | --- | --- |
| Dacă este aşa, prezenţa apei calde la lavabouri nu este necesara? Dusurile în sala de sport nu sunt de fapt folosite? | ………… ………… | Suprimati prezenţa apei calde la lavabouri. Suprimati producerea de apă caldă pentru duş în săli de sport. |
| Dacă e nevoie de ECS localizate si punctuale (limitate la curăţenie, de exemplu), acestea nu sunt asigurate de către o producţie independentă? (=Evitaţi sa aduceti apă caldă produsă la celălalt capăt al clădirii) | ………… | Instalarea,pentru nevoile de ECS localizate si punctuale,o (unele) productie(ii)independenta(e),si inchiderea unei parti din reteaua de distribuire a apei calde care nu mai este utilizata. |
| Deschiderea robinetelor,chiuvetelor si a dusurilor este ea temporizata?(butoane impinse) ? | ………… | Echiparea robinetele,chiuvetelor si dusurilor cu un temporizor.(butoane impinse...) |
| Robinetul de apa calda are debit scazut? Un robinet de chiuveta nu trebuie sa stropeasca ,debitul sau nu trebuie sa depaseasca 6 litrii pe minut cel al unui dus 8 litrii/minut.( Poate fi a fi măsurat în funcţie de timpul de umplere a unei galeti de 10 litri) | ………… | In cazul excesului de presiune generala,instalarea unui reductor de presiune generala la sosirea la clădire(cladire intr-o vale,de exemplu) În caz contrar, instalaţi reductoare de presiune la robinete, duşuri cu debit mic...) |
| Ocupantii sunt constienti de limitarea utilizarii apei calde,si mai degraba utilizarea apei reci in schimbul celei calde ? | ………… | Constientizarea ocupantilor in limitarea utilizarii lor de apa calda si a utilizarii mai degraba a apei reci) (Campanie de informare cu privire la costul apei calde: 5 Euro / m³, o jumătate apă / jumatate energie termică ) |

| Izolarea peretilor balonului de productie ECS este ea de 5 cm minim ? (Peste tot, inclusiv in partea de jos a vasului) | ………… | Mai bună izolare a pereţilor balonului (cel puţin 5 cm). In cazul în care este necesară stocarea apei la 60 ° C,o izolatie de 10 cm este destul de justificata. |
| --- | --- | --- |
| Daca exista un balon de apa calda electrica, încălzire balonului va avea loc noaptea ? | ………… | Plasarea unui ceas pentru a decala momentul incalzirii si a profita de tariful la jumatate de pret din timpul noptii. |
| Dacă exista nevoie de apă caldă vara, de asemenea, există captatori solari de preincalzire ? Dacă nu, o amplasare orientata S-E... S-O este disponibil pentru punerea captatorilor ? |  | Instalarea panourilor solare de preincalzire a apei calde, dacă este necesar, vara (tabere sportive, înot, ...). În caz contrar, randamentul este prea mic pentru o şcoală. |

6. Iluminatul

| Problema | Da/ Nu | Rezolvare | Renta-bilitatea | Action possible ? Par qui ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iluminatul |
| Capacitatea corpurilor de iluminat instalate depaseste 20 W/ m ? Adaugati puterea lampilor si impartiti la zona de spatiu. O instalatie de astazi necesita 8 w / m pentru a obtine 300 Lux pe mesele de lucru | ………… | Inlocuiti corpurile de iluminat. | + | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Nivelul de iluminare este excesiv? (300 lux in clase, 100 lux pe culoare) Daca da, aprinderea tuturor lampilor nu este necesara pentru confort? | ………… | Scoateti o parte din lampi. In birourile administrative, introducerea/ folosirea lampilor de birou , pentru a evita iluminatul general. | ++++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Luminatul este ineficient? (tuburi simple fara reflector ,glob opal sau sticla galbena prismatica, oglinzi mai sus de tuburi...) | ………… | Scoateti opalinele existente. Inlocuiti opticele existente cu optice performante (fara a inlocui intregul dispozitiv). Instalarea de iluminat specific meselor din clase. | + | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Lampile foslosite sunt ineficiente ? lampe fluo-compacte | ………… | Inlocuiti vechile tuburi fluorescente cu diamnetrul de 38 mm cu cele de diametrul de 26 mm. Inlocuiti becurile incandescente cu lampile fluorescente compacte. Inlocuiti lampile pentru iluminat exterior sau din salile de gimnastica (A se vedea detaliile lampilor pe Energie+ : www-energie.arch.ucl.ac.be) | +++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Acoperirea peretilor si a plafoanelor este intunecoasa? | ………… | Revopsiti sau inlocuiti linia plafoanelor si a peretilor astfel incat acestea sa fie colorate. | + | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Lumina este pornita uneori într-o sala neocupata? Notă: zvonul că ar trebui să opriţi luminile fluorescente, deoarece acestea consuma mult este fals. Din contra, ele folosesc energia in mod proporţional cu numărul de aprinderi şi extincţii. Prin urmare, vă recomandăm să nu le dezactivaţi mai puţin de un sfert de oră, pentru a nu le folosi prematur. Acestea fiind spuse, mesajul ar putea spune: "Opriţi luminile în timpul pauzei de prânz, lăsaţi luminile aprinse în timpul de recreare," nu este foarte clar ... Este, poate fi un mesaj mai bun, "Viraj stânga în sala" ...!? | ………… | Instalati cronometre in locurile ocupate intrmitent: bai,holuri,parcari… Exemplu: Iluminatul pe holuri este maxim in timpul orelor de pauza dar redus sau oprit in timpul orelor? Daca este necesar crearea unei retele "Iluminat minimal" care il impiedica sa faca "totul intunecat " pe culoare dupa 17h00 dar majoritatea iluminatului poate fi oprit. | ++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
|  |  | Instalarea detectoarelor de prezenta in spatiile ocupate neregulat(salile de reuniuni..) |  |  |
|  |  | Modificarea conectarii electrice a corpurilor de iluminat pentru rândul de lumini de-a lungul butonului de ferestre este iluminat cu o lampa separata de interior. (este uneori usor, uneor foarte scump…in functie de schema electrica existenta). |  |  |
|  |  | Organizarea unei campanii de snsibilizare a ocupantilor. |  |  |
| Puterea de iluminare este limitată de lumina naturală? | ………… | Dotarea locurilor ,a caror ocupatie de zi cu zi este importanta, cu un sistem de diminuare controlata de un senzor de iluminare. | + | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Functionarea iluminatului exterior este regulata? | ………… | Reglarea iluminatului exterior in functie de: Un program orar, O fotocelula(= crepuscul), de un detector de prezenta, sincronizarea cu iluminatul public | +++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |

7.

| Probleme | da/nu | Ameliorare | Rentabilitate | Actiune posibila ?De cine ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Birotica(calculator, imprimante, fotocopiatoare..) |
| Consumul de la aparate continuă noaptea şi în weekend? |  | Educarea utilizatorilor pentru a opri imprimantele pe timp de noapte sau a instala un ceas pe sistemul de alimentare al imprimantelor ca sa fie dezactivate în mod automat pe timp de noapte. | +++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
|  |  | Configurarea calculatoarelor pentru modul de aşteptare, dacă acestea permit. (A nu se confunda modul de aşteptare şi de ecran!) |  |  |
|  |  | Opriţi calculatorul pentru perioade prelungite de neutilizare care sunt, în special în timpul orei de prânz. |  |  |
|  |  | Educarea utilizatorilor ca sa foloseasca imprimanta cu jet de cerneala atunci când calitatea imprimării nu este importanta. |  |  |
| Aparate electrice diverse |
| Automatele care funcţioneaza noaptea şi la sfârşit de săptămână? (Normale, în cazul produselor lactate) Aceste dispozitive sunt luminate? | ………… | A se tăia permanent lumina la distribuitoare , inclusiv balasturilor.  A se tăia alimentarea generala a distribuitorilor de alimente noaptea şi în week-end, sau instalarea unui ceas in priză, sau un ceas din caseta de distribuţie.  sa se ia în considerare verificarea temperaturii la aceşti distribuitori iarna? (daca este posibil?)  Sa se verifice daca băuturile calde din maşină nu mentin apă caldă toată noaptea şi în weekend. | ++++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Congelatoarele sau frigiderele sunt vechi şi puternic consumatoare? Se recunosc slabele lor realizări  Proasta etanseitate a garniturilor (cand vrei sa deschizi usa dupa ce ai inchis-o , vidul creat de contracţia aerului rece trebuie să "faca sarcina dificilă!)  faptul că, compresorul se opreşte putin sau niciodată (termostat defect, lipsa de refrigerant, ...) |  |  Rationalizarea numarului de frigidere  Inlocuirea unui frigider vechi sau un congelator vechi cu un altul din clasa A | ++ + | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Utilizarea liftului este accesibila tuturor? Notă: Dacă rămâne lumina aprinsa 24/24 în lift, consumul de lămpi este mai mare decât motorul. |  |  Plasarea unei casete cu cheie la lift.  Scaderea puterii lampilor | ++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |

| Ok , controlul cladirii v-a permis reperarea mai multor puncte de ameliorare, pe care le-ati notat in tabelele de mai sus ! |
| --- |
|  | Acum,....cum sa trecem de la observare la practica ? Cum sa sensibilizeze toate persoanele din scoala(elevi,profesori,personalul de intretinere,...) ? Ziua »pulovere » ? Ziua Porţilor Deschise pe tema energiei? Filmul Al Gore prezentat tuturor in timpul amiezii ? Afise langa intrerupatoare ? Implicarea tuturor elevilor intr-un concurs de idei intre toate clasele ? Cerere de « Responsabil de Energie « in fiecare clasa ? Afisarea consumului si potentialului de economisire ? Invitarea unui vorbitor ? Realizarea de mini-filme de comedie ce implică profesori? Semnarea unui angajament de punere in aplicare a acordului de la Kyoto(-10%) ? Propunerea unei economii financiare la una dintre scolile sudice, in cadrul unei sponsorizari Propunerea unui proiect alternativ de finantare in scoala ? Efectuarea unui senzor solar ? Intalnire de lucru intre clase si director tehnic ? Realizarea practica a izolatiilor, din toare clasele(in spatele radiatoarelor, de exemplu) ? Crearea unui site/blog care ar monitoriza actiunile ? Si daca am incepe prin infiintarea unei « echipe-eco » in scoala,deschisa tuturor celor interesati sa actioneze in domeniul energiei si al mediului ? Oricare ar fi ideile, va multumim ca le scrieti si le trimiteti la directiune. |