BİR OKULUN ENERJİ DENETİMİ : ÖĞRENCİNİN KONTROL LİSTESİ

|  | Bu denetim, uymayı önerdiğiniz bir dizi somut önlemden oluşan bir eylem planını ortaya çıkaracaktır. Dolayısıyla bu denetimin teknik (binada ve donanımlarında ne gibi iyileştirmeler yapılabilir ?) ve insanî boyutu olacaktır (binadakileri nasıl teşvik edebiliriz ?). Denetiminizde başarılı olmak için birkaç olanağınız vardır : : Okul muhasebesinden faturaların ya da tüketim belgelerinin birer suretini istemek. Okulun teknik işler sorumlusuna sorular yöneltmek Çeşitli aletlerle ölçüm yapmak : Luxmetre (Işık ölçer) (ışık yoğunluğu) Termometre (ısı) Isıyı zaman içinde kayda alma aleti Vatmetre (elektrik gücü ve enerjisi) Ampermetre pensesi (amper ölçme) Karbondioksit (CO2) ölçme aleti (havanın kalitesi) Öğretmen, öğrenci ve temizlik personeline sorular yöneltmek |
| --- | --- |

NOT : Denetim günü öncesinde bina planlarını(A4 formatında yangın çıkış planı yeterlidir), ve de yakıt ve elektrik faturalarını (son yılınkileri) bir araya toplamak faydalı olur.

1° FATURA İNCELEME

Bİnanın kumanda sistemini oluşturur !

| Problem | evet / hayır | İyileştirme | Verim | Eylem mümkün mü ? Kim yapabilir ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gaz veya yakıt faturaları : |
| Binanın yıllık ısıtma tüketimi çok mu fazla? ''öğrenci/tüketim'' orantısı ortalamayla eşit mi, daha mı fazla ? (Şu ısıtma güçlerini kullanınız : 1 m³ gaz = 1 litre yakıt = 10 kV-saat) | ………… | Okulun çok fazla tükettiği konusunda topluca bilinçlenme sağlanmalı Birkaç bina varsa, binalar bu orana göre sıralandırılmalı |  | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| "ısıtılan yüzey/ tüketim" orantısı ortalamayla eşit mi, daha mı fazla ? | ………… |  |  |  |
| Isıtma tesisi sıcak musluk suyu üretmese de, yazın ısıtma tüketimi oluyor mu ? (elde aylık gaz faturası varsa) | ………… | Dışarıdaki sıcaklık 15°C'yi aşınca kazanı durduran bir ayar aleti yerleştirilmeli. | ++++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |

| Bilgi olarak, öğretim ağına göre sınıflandırılmış ortalama enerji tüketimi : 2004 'de Topluluklar İl ve ilçeler Serbest ve özel Elektrik, öğrenci /kV-saat 393 359 226 Elektrik, m²/kV-saat 26 29 25 Yakıt, öğrenci /kV-saat 2566 2596 1199 Yakıt, m²/kV-saat 158 206 136 Kaynak : www-energie.arch.ucl.ac.be |  |
| --- | --- |
| Problem | evet / hayır | İyileştirme | Verim | Eylem mümkün mü ? Kim yapabilir ? |
| Elektrik faturası |
| Binanın yıllık elektrik tüketimi çok mu fazla? ''öğrenci/tüketim'' orantısı ortalamayla eşit mi, daha mı fazla ? | ………… ………… | Okulun çok fazla tükettiği konusunda topluca bilinçlendirme sağlanmalı | +++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| "ısıtılan yüzey/ tüketim" orantısı ortalamayla eşit mi, daha mı fazla ? |  |  |  |  |
| Düşük gerilim tarifesiyse, iki saatlik sayaç konmuş mu ? | ………… | iki saatlik sayaç konması, geceleyin kV-saatin yarı fiyatına düşmesini sağlar. | (malî tasarruflar) | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| iki saatlik sayaç varsa, gece tüketilen (kV-saat) tüketimlerin orantısı binanın işleyiş mantığına uymaz mı ? Genelde (ama illâ normal olmayan) toplamın %20 'si kadar bir tüketim görülür. Tarife "Yüksek Gerilim" diyorsa, gece tüketimi "Boş Saatler" deyimiyle belirtilir. | ………… | gece tüketimlerinin kaynağı incelenmeli gece durdurulacak devrelere saat yerleştirilmeli ''Gece artık hiç bir şey yok !'' türünden bir duyarlılık kampanyası başlatınız. | +++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Problem | evet / hayır | İyileştirme | Verim | Eylem mümkün mü ? Kim yapabilir ? |
| Sadece ''Elektrik'' bölümü öğrencileri için: Tesisatın "phi" güç etkeni (cos)<0,9 mu? Dağıtımcı ''Reaktif Güç'' için Ceza uyguluyor mu ? Güç tepesi anormal mi ? Brüt zemin m² si başına azami Güç tepesi (kV) ne kadar ? 20 V/m² den fazla ise, normal değildir. Eldeki binaları karşılaştırınız. (aylık elektrik faturası temelinde) orantıyı hesaplayınız : = Dolu saatlerdeki tüketim (kV-saat) güç tepesi (kV) 80 ile 200 saat arasındaysa, tepenin yönetimi verimli olabilir.. | ………… ………… ………… ………… ………… | Telafi kondansatörleri yerleştirilmeli Atıp kurtulunulacak donanımlar olup olmadığı araştırılmalı Bu donanımların tepe sırasında işlemesi engellenmeli yeniden düzenleyerek ("bulaşık makinesi çalışırken patates kızartma makinesini kullanmamak") saat takarak ya da elektrik yükünü otomatik olarak atan bir aletle. (Tepe kV'si her ay yaklaşık 10 Avro/kV olarak faturalanıyor,ancak bu bedelin büyük bir kısmı dağıtımcıda gizlidir). |  | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Tüketimlerin izlenmesi : |  |  |  |  |
| Elektrik ya da yakıt tüketimleri izleniyor mu ? Yıldan yıla tüketimleri gösteren bir tablo bulabildiniz mi ? | ………… | Okulda, yıllık ya da aylık bir enerji muhasebesi yapılmalı | ++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Problem | evet / hayır | İyileştirme | Verim | Eylem mümkün mü ? Kim yapabilir ? |
| Farklı binalardaki tüketimleri incelemek için her birine özel sayaç var mı ? | ………… | Her bir binaya giden yola sayaç yerleştirerek binadakileri teşvik ediniz. | ++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Öğrenciler şunlardan haberdar mı ? binanın tüketimi nedir ? bütçe durumu nedir ? tüketim bir yıl öncesine göre anormallik gösteriyor mu ? | ………… ………… ………… | İç düzenleme yapılmalıdır | ++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Tesisatların izlenmesi : |
| Bir sorun çıktığı zaman (su kaçağı, sifon akması, kırık pencere camı, vb…), kime haver verileceği biliniyor mu ? | ………… | Şikayetleri toplayan bir kişi belirlenmeli Bir "öneri kutusu" yerleştirilmeli | ++++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Binayı enerji konusunda iyi kullanabilmek için ne yapmak gerektiği biliniyor mu ? (vanalar, kapatma düğmeleri, havalandırma, perdeler, …) | ………… | Bilgilendiriniz, işletme konusunda açık mesajlar veriniz. | +++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |

2° BİNALARIN DIŞ YÜZEY DENETİMİ

Az tüketmek için, binanın ısı kevgiri durumunda olmaması gerekir.

| Problem | evet / hayır | İyileştirme | Verim | Eylem mümkün mü ? Kim yapabilir ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dış yüzeyde gedikler var mı ? kırık cam, mektup kutusu delikleri, dış kapıların kenarında açıklıklar , … | ………… ………… ………… ………… | Kırık camlar değiştirilmeli, gedikler, açıklıklar kapatılmalı … | ++++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Dışa açılan kapılar sıkça açık kalıyor mu ? | ………… | Otomatik kapı aleti yerleştirilmeli Binadakiler uyarılmalı Hava geçirmeyen bölme yerleştirilmeli | ++++ +++ + | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Çatı arasının zemini yalıtılmış mı ? | ………… | Çatı katı zemini yalıtılmalıdır | ++++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Damın eğimleri yalıtılmış mı? | ………… | Dam panoları yalıtılmalıdır | +++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Radyatör arakasında duvarın yalıtılması ? | ………… | yansıtıcı kaplaması olan bir yalıtıcı yerleştirilmeli / yapıştırılmalı | +++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Dış duvarlar yalıtılmamış mı ? (duvarlar çok soğuk mu ?) | ………… | Duvarlar içeriden yalıtılmalı | ++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| kör duvarlı yüzeyler mi var ? (= penceresiz büyük yüzeyler) | ………… | Duvarlar dışarıdan yalıtılmalı | ++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Sade camlar mı var? Binadakilere rahatsızlık verir mi ? | ………… | Cam ve çerçeveler değiştirilmeli | + | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Problem | evet / hayır | İyileştirme | Verim | Eylem mümkün mü ? Kim yapabilir ? |
| Çerçeveler hava geçiriyor mu ? ? Binadakilere rahatsızlık verir mi ? | ………… | Havalandırma oranı yeterliyse aralara sünger yapıştırmalı ya da bazı çerçeveleri silikonla tamamen kapatmalı. | +++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Pencerelerde perde var mı ? Camla içerideki ısı arasında havayı kesen perde var mı ? Gece ve hafta sonu kapalı kalıyor mu ? | ………… | Hava geçirmez bölme şeklinde perde yerleştirmeli Uzunluklarını ayarlayarak havayı kesmesini sağlamalı Binadakiler perdeleri kapalı tutma konusunda uyarılmalı. | + ++ +++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Diğer ? | ………… |  |  |  |

3° ISITMA DENETİMİ

| Problem | evet / hayır | İyileştirme | Verim | Eylem mümkün mü ? Kim yapabilir ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Isı üretimi |  |  |  |  |
| Kazanların verimi yetersiz mi ? Yıllık bakım belgesi ne diyor ? : % 90' dan az mı ? Kazanlar 25 yıldan eski mi ? Dumanlar çok mu sıcak : 200°C'yi aşıyor mu ? Kazanın dış yüzeyleri çok mu sıcak (yetersiz yalıtım) ? | ………… ………… ………… ………… ………… | Düzenli bakım yapılmalıdır Brülörler ve/veya kazanlar değiştirilmelidir | +++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Isı yayılması |  |  |  |  |
| Radyatörlerin vanası yok mu ? Çok sıcak olunca pencerelerin açılması mı gerekiyor ? | ………… | Radyatörlere vana takılmalı öğretmenlere vana temin edilmeli sınıfta enerji sorumlusu bir öğrenciye vana temin edilmeli | ++++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Radyatörlerin termostat vanası yok mu ? Bazı öğrencilerin bunu bozma ihtimali var mı ? | ………… | Termostatlı vana takılmalı Öğrencileri uyarmalı Tartışma : kırılmaz (daha pahalı) vanalar mı almalı ? | ++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Bazı odalar (devreden en uzak olanlar) diğerlerinden çok daha mı soğuk ? | ………… | En sıcak olan radyatörlerdeki su debisi azaltılmalı (genelde kazana en yakın olanlar) | +++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Sürekli ısıtılmayan (mahzen, kazan dairesi, teknik kılıf, ara tavan, …) yerlerden geçen boru ve vanalar yalıtılmamış mı ? | ………… | Bu mekânlardaki borular yalıtılmalı | +++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Isının ayarlanması |  |  |  |  |
| Mekânların ısısı sınıflarda en fazla 21° , koridorlarda en fazla 17° Jimnastik salonunda en fazla 17° midir ? Binalardaki ısının kısmî resmini çıkartabilir misiniz ? |  | Teknik sorumludan odaların ısısını azaltması istenmeli 1°C fazla ısı, %8 daha fazla ısıtmakdır. | +++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Önceki günlerin ısı derecelerinin kaydını elde edebilirseniz, binada kimse yokken ısı kapatılıyor mu (gece, hafta sonu...) ? Yoksa, gereksiz mekânların ısıtıldığını saptadınız mı ? (öğlen saati dışında yemekhane, boşken jimnastik salonu…) | ………… | Teknik sorumludan ayarı değiştirmesi istenmeli (ısı sondası yerleştirme, saat takma, …). Gerekirse bu talebi bu kattan sorumlu .... ya yöneltmek. Isıtmayı gece ve hafta sonu durdurmak %30 yakıt tasarruf ettirir. | ++++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |

4° HAVALANDIRMA DENETİMİ

İş karmaşık… Okulun havalandırmasını ısıtmak bütçesinin %30'u demektir. Isıtılması gereken havanın miktarı sınırlı olmalıdır … bu arada içerdeki havanın da nitelikli olması sağlanmalıdır ! CO2 oranının ölçülmesi belli bir niteliğe ulaşılıp ulaşılmadığını gösterir (en fazla : 1.500 ppm).Kesin olan şu ki, cumartesi sabah havalandırma yapmak bir ile yaramaz ve binanın biriken ısıyı kaybetmesine neden olur.

| Problem | evet / hayır | İyileştirme | Verim | Eylem mümkün mü ? Kim yapabilir ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hava girişine hakim olunamıyor mu ? (cam çerçevelerinden hava çıkışı…) | ………… | Çerçevelerin kenarına sünger bant takılmalı Bazı çerçeveleri tamamen kapatmak ve gedikleri silikonla tıkamak ? (örneğin, bir koridordaki 2 çerçeveden biri, ya da tepe camları…) Dikkat : dış camın temizlenmesi sorunu çıkabilir... | +++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| (Çoğu zaman tuvaletlerdeki) Mekanik sifonun hava çekimi gece ve hafta sonu kapatılıyor mu ? | ………… | Gece ve hafta sonu mekanik sifonun hava çekimi bir saat yerleştirilerek sınırlandırılmalı ya da kapatılmalı. |  | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Hava verme sistemi varsa, verilen taze hava ile odadaki kişi sayısı orantısı, kişi başına 36 m³/saat 'ten fazla mı ? (örneğin, jimnastik salonu, yemekhane …) | ………… | Havalandırma sisteminin hızını ayarlayarak, taze hava girişini tavsiye edilen miktarla sınırlamalı (örneğin : motorla vantilatör arasındaki iletişim kayışının makara çapını değiştirmeli) | ++++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Pencerelerin üzerinde havalandırma ızgarası varsa, gece ve hafta sonu kapatılmıyor mu ? Bir sınıf haftada %20'lik bir süre doludur, tatil de hesaba katılırsa, bu süre daha da azdır. | ………… | Havalandırma şarjı öğrencilerin boyuna uygun yüksekliğe yerleştirilmeli ki, ızgaranın gece ve hafta sonu kapatılacağı kesin olsun |  | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |

5° SICAK SU TESİSİNİN DENETİMİ

Sıcak su kullanılıyor mu ? Eskiden, sıcak suyu okulun merkezî kazanı sağlar ve bu sıcak su uzun borularla kullanım yerlerine kadar taşınırdı... Günümüzde artık daha yerel daha süratli bir ısıtma tasarlanabilir.

| Problem | evet / hayır | İyileştirme | Verim | Eylem mümkün mü ? Kim yapabilir ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lavaboda sıcak su varsa, yararlı mı, değil mi ? Jimnastik salonunda duşlar kullanılmıyor mu ? | ………… ………… | Lavabolardan sıcak su iptal edilmeli Jimnastik salonu duşlarına sıcak su üretimi iptal edilmeli | ++++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Sıcak su belirli yerlere gerekliyse (örneğin sadece temizlik için),bağımsız şekilde üretilmiyor mu ? (= binanın diğer ucundan sıcak su getirmekten kaçınılmalı) | ………… | Yerel sıcak su gereksinimi için bağımsız sıcak su üretimi sağlanmalı ve mevcut sıcak su şebekesinin kullanılmayan kısmı kapatılmalı | ++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Lavabo ve duş muslukları zamanlamaya tabi mi (suyun akış süresini sınırlayan düğme...) ? | ………… | Lavabo ve duş musluklarına zamanlama yapan sistem takılmalı (su belli bir süre aksın diye basılacak bir düğme...) | + + | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Sıcak su musluğunun akış debisi az mı? Musluk su saçmamalı, debisi dakikada 6 litreyi aşmamalı, duş için 8 litre/dk. (10 litrelik bir kovayı doldurma süresiyle ölçülebilir) | ………… | Genel basınç fazlalığı varsa, binaya geliş yerine basınç azaltıcı alet yerleştirilmeli i (örneğin vadideki bir bina). olmazsa, musluklara basınç azaltıcı alet, debiyi azaltan duş takılabilir, ...) | ++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Binadakiler sıcak su kullanımı konusunda uyarıldı mı ? Daha ziyade soğuk su kullanma konusunda duyarlı mı ? | ………… | Binadakiler daha ziyade soğuk su kullanma konusunda uyarılmalı (Sıcak su bedeli konusunda bilgilendirme : 5 Avro/m³, yarısı su/yarısı ısıtma enerjisi) | ++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Sıcak su üretme balonunun yüzey yalıtımı en az 5 cm midir ? (balonun, alt kısmı dahil tüm yüzeyi) | ………… | Balonun yüzey yalıtımı daha iyi yapılmalı (en az 5 cm) Eğer su 60°C'de depolanıyorsa, 10 cm 'lik bir yalıtım gayet uygun olur. | ++++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Eğer elektrikli bir sıcak su balonu varsa, balonun gece ısıtılması düzenlenmiş midir ? | ………… | Isıtma zamanını kaydırmak için bir saat takılmalı ve gece tarifesinin yarı fiyatından yararlanılmalı |  | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Yazın da sıcak su gereksinimi varsa, ön ısıtma için güneş enerjisi sistemi var mı ? Yoksa, Güney Doğu, Güney Batı yönünde güneş ışını kapma aleti takacak yer var mı ? |  | Eğer yazın da sıcak su gerekliyse, ön ısıtma için güneş ışını kapma aleti takılmalı (spor stajları, havuz …). Bunlar yoksa, bir okul için verim zayıf kalır. | + | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |

6° AYDINLATMA DENETİMİ

| Problem | evet / hayır | İyileştirme | Verim | Eylem mümkün mü ? Kim yapabilir ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aydınlatma |
| Mevcut ışıklandırmaların gücü yerde 20 V/m² den fazla mıdır ? Işıklandırmaların gücünü toplayıp, mekânın yüzeyine bölünüz. Günümüz tesisatlarında, çalışma masalarında 300 Lux elde etmek için, yerde 8V/m² gerekir. | ………… | Işıklandırmalar değiştirmeli | + | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Aydınlatma düzeyi çok mu fazla ? (Sınıflarda 300 lux, koridorlarda 100 lux) Evet ise, rahat etmek için tüm lambaların yanması gereksiz mi ? | ………… | Lambaların bir kısmı iptal edilmeli İdarî bürolarda genel aydınlatmadan kaçınmak için büro lambaları kullanılmalı. | ++++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Işıklandırmalar etkisiz mi ? (yansıtıcısız flüoresan lambalar, opal top lambalar, sarı prizmalı süslü camlar, aynasız flüoresanlar,...) | ………… | Mevcut opal lambalar sökülmeli. (Tüm ışıklandırmayı değiştirmeye gerek olmadan) mevcut optikleri daha güncel optiklerle değiştirmeli Sınıflarda tahta için özel aydınlatma yerleştirilmeli | + | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Kullanılan lambalar etkisiz mi ? kompakt flüoresan lamba | ………… | 38 mm çapındaki eski flüoresan tüplerini 26 mm çapında tüplerle değiştirmeli Akkorlu lambaları flüo-kompakt lambalarla değiştirmeli Dış aydınlatma ve spor salonu lambalarını değiştirmeli (lamba ayrıntıları için bkz. Energie+ : www-energie.arch.ucl.ac.be) | +++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Duvar ve tavan döşemeleri koyu renk mi ? | ………… | Duvar ve tavan döşemelerini açık renk yaptırmalı, ya da boyamalıdır. | + | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Bazen lambalar boş salonlarda da yanıyor mu ? Not : flüoresan lambalar geri yanarken çok tükettiği için söndürmemek gerektiği yönündeki sözler doğru değildir. Buna karşın, yakıp söndürmelerle orantılı olarak eskirler. Dolayısıyla, erken eskimesin diye, çeyrek saatten az süre için söndürülmemeleri tavsiye edilir. ''Lambaları öğlen söndürün, teneffüste söndürmeyin'' sözü ise pek açık değil… ''Mekândan ayrılırken lambaları söndürün !'' türünde bir mesaj daha iyi. … ? | ………… | Mekanlara doluluk süresinde yanı boşalınca sönecek süreli lamba saati yerleştirmeli (tuvalet, koridor, otopark..) Örneğin : Koridorlarda hareket olduğunda ışık çok yanar, ders saatlerinde az yanar ya da söner ? Gerekirse bir ''asgari aydınlatma'' şebekesi kurulur ki, koridorlar saat 17'den sonra kapkaranlık olmasın ama aydınlatmanın çoğu söndürülebilsin. | ++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
|  |  | Düzensiz kullanılan odalarda mevcudiyet saptayıcı alet konsun (toplantı salonları,...) |  |  |
|  |  | Işıklandırmaların elektrik bağlantılarını değiştirerek pencere kenarındaki lamba sırasının diğer iç ışıklardan farklı düğmeyle yanmasını sağlamak (Bu bazen çok basit, bazen de çok masraflıdır … mevcut elektrik şemasına bağlı). |  |  |
|  |  | Binadakileri duyarlı kılma kampanyası düzenlenmeli. |  |  |
| Aydınlatmanın gücü mevcut doğal aydınlığa göre sınırlanıyor mu ? | ………… | Günlük doluluğu çok olan mekanlar, ışık ayarlayan otomatik bir 'dimming' ile donatılmalıdır. | + | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Dış aydınlatma ayarlı mı çalışıyor ? | ………… | Dış aydınlatmayı şunlara göre ayarlayınız : ya saat programlaması olsun ya fotoelektrik hücresi olsun (= gün batımı), ya mevcudiyet saptama aleti olsun, ya da sokak lambalarıyla aynı zamanda yansın. | +++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |

7° ELEKTRİKLİ ALETLERİN DENETİMİ

| Problem | evet / hayır | İyileştirme | Verim | Eylem mümkün mü ? Kim yapabilir ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Büro aletleri (Bilgisayar, yazıcı, fotokopi makineleri, …) |
| Aletlerin tüketimi gece ve hafta sonu da devam ediyor mu ? |  | Kullanıcıları bilinçlendirerek, yazıcıları gece söndürmelerini ya da yazıcıları besleyen kabloya bir saat takarak gece sönmelerini sağlamalı. | +++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
|  |  | Bilgisayarlar uyur duruma gelecek şekilde programlanmalı (dikkat : bilgisayarın uyur durumu ile ekranın uyur durumu karıştırılmamalı !) |  |  |
|  |  | Bilgisayarlar uzun süre kullanılmayacaksa, özellikle yemek saatinde söndürülmeli |  |  |
|  |  | Yazıcıların baskı kalitesi önemli değilse, mürekkepli yazıcı kullanılması konusunda kullanıcılar uyarılmalı |  |  |
| Çeşitli elektrikli aletler |
| İçecek dağıtım makineleri gece ve hafta sonu da çalışıyor mu ? (süt ürünlerinde gereklidir) Bu makineler aydınlatmalı mı ? | ………… | Makinelerin aydınlatılması, balastlar dahil, sürekli olarak kesilmeli makinelerin genel elektrik beslenmesi gece ve hafta sonu, ya prize saat takarak, ya da dağıtım makinesine saat takarak kesilmeli Makinelerin ısısının kışın yükseltilmesi sağlanmalı (mümkün mü ?) Sıcak içecek dağıtım makinelerinin tüm gece ve hafta sonu sıcak su muhafaza etmediğinden emin olmalı | ++++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Derin dondurucular ya da buz dolapları eski mi ve çok mu tüketiyor ? Verimli olmadıkları nereden anlaşılabilir : kapak kauçuklarının etkin olmaması (kapak kapanır kapanmaz geri açarken zorluk çıkartması gerekir !) Kompresör az ya da hiç durmuyorsa (termostat kusurludur, dondurucu sıvı yetersizdir, …) |  | Buzdolabı sayısı akılcı olmalı Eski bir buzdolabı ya da derin dondurucular A sınıfı bir donanımla değiştirilmelidir. | ++ + | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |
| Asansör kullanımı herkese açık mı ? Not : Asansördeki ışık 24/24 saat yanıyorsa, lambaların tüketimi motorunkinden fazladır. |  | Asansöre anahtarlı bir çağrı kutusu yerleştirilmeli Lambaların gücü azaltılmalı. | ++ | ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. |

| OK, binanın kontrolü size düzeltilecek bazı noktaları saptama olanağı verdi, ve onları yukarıdaki tablolara not aldınız ! |
| --- |
|  | Şimdi, … saptamadan uygulamaya nasıl geçebiliriz ? Okuldaki herkesi nasıl duyarlı kılabiliriz (öğrenci, öğretmen, bakım personeli, …) ? "Kalın kazak" giyme günü düzenlemek ? Enerji konusunda Açık Kapı günü düzenlemek ? Öğlen saatinde herkese Al Gore filmi göstermek ? Lamba düğmelerinin yanına afiş asmak ? Tüm sınıflar arasında bir fikir yarışmasıyla tüm öğrencileri işin içine dahil etmek ? her sınıfta "Enerji Sorumluları" çağrısında bulunmak ? Tüketimlerin ve potansiyel tasarrufların duvara asılması ? Bir konuşmacı davet ederek konferans düzenlemek ? Öğretmenleri de dahil eden ufak güldürü filmleri gerçekleştirmek ? Kyoto Antlaşmasını uygulama konusunda bir taahhüt anlaşması imzalamak (-10% tüketim) ? Malî tasarrufun Güneydeki bir okula gönderilmesini önermek ? Okul çerçevesinde alternatif bir projeye malî destek vermeyi önermek ? Bir güneş enerjisi sistemi gerçekleştirmek ? Sınıfınızla teknik sorumlu arasında bir çalışma toplantısı düzenlemek ? Tüm sınıflarda yalıtım uygulaması gerçekleştirmek (örneğin, radyatörlerin arkasına) ? Bir İnternet sitesi/ blog kurarak etkinliklerin izlenmesini sağlamak ? … Peki, okulda, enerji ve çevre konularıyla ilgilenen herkese açık bir ekoloji ekibi ("eco-team") kurmakla işe başlasak nasıl olur ? Sizlerin fikirleri nelerdir, yönetime bunları yazarak ilettiğiniz için şimdiden teşekkür ederiz. |